Voce di capitolato

| Tipo: AREIA 7040 | Modello: AREIA |
| --- | --- |

| Braccio snodato Top 50 in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polvere; nastro trazione ad alta resistenza coperto con molle speciali interne per l’isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di teflon anticorrosione. Area di impiego fino a 3000 mm di sporgenza Braccio snodato Top 80 in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polvere; nastro trazione ad alta resistenza coperto con molle speciali interne per l’isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di teflon anticorrosione. Area di impiego da 3500 mm a 4000 mm di sporgenza Braccio snodato Top 80 LED in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polvere; nastro trazione ad alta resistenza coperto con molle speciali interne per l’isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di teflon anticorrosione. Illuminazione LED integrata nei profili dei bracci, luce regolabile; ricevitore radio e dispositivo di rete inclusi (montato sul retro del tubo portante). Area di impiego da 1500 mm a 4000 mm di sporgenza Tubo portante Tubo quadrato in acciaio, zincato e verniciato a polvere; dimensioni 40x40x2 mm. Albero avvolgitore Albero scanalato in acciaio zincato; dimensione ø78x1 mm Profilo a sporgere in alluminio estruso, verniciato a polvere, per l'alloggio del telo e della balza. Tappi terminali laterali in alluminio pressofuso; dimensione ø65 mm. | Tenda a rullo Varioplus Balza scorrevole integrata nel profilo a sporgere come protezione aggiuntiva da sole e sguardi indiscreti. Campo di applicazione fino a 6000 mm di larghezza e 3500 mm di sporgenza. Comando con argano o comodo azionamento a motore con comando radio o a interruttore. Dimensione del profilo a sporgere della tenda a rullo Varioplus ø89 mm. (Sovrapprezzo!) Mensole in alluminio estruso, verniciato a polvere. Regolazione dell'inclinazione tramite chiave ad innesto da 5° a ca. 60° (standard). Con sporgenza 4000 mm e sporgenza 3500 mm con tenda a rullo Varioplus regolabile da 0° a ca. 40° (cuscinetto braccio basculante). Azionamento Azionamento a manovella con battuta terminale e corsa libera con argano e gancio sferico; lunghezza della manovella 1200, 1400, 1800 o lunghezza speciale fino a 3000 mm. Azionamento a motore con motore tubolare (230 V/50 Hz) con impostazione meccanica della posizione finale, inserito nell'albero avvolgitore; certificazione VDE- e TÜV. In alternativa anche con ricevitore radio integrato. Livello emissione acustica <= 70dB(A) sec. EN ISO 12100-2:2010. Telo sec. collezione attuale (vedi cap. "Tipi di telo") Differenze lunghezze ammissibili sec. EN13561. Variazioni montaggio su parete, soffitto o travetto del tetto. Tettuccio parapioggia (sovrapprezzo!) Tettuccio parapioggia in alluminio estruso da 2,5 mm con chiusure laterali in alluminio. Creazione colori Colori standard del telaio senza sovrapprezzo (vedi capitolo “Colori standard”). Colori speciali secondo la "Palette colori / verniciatura a polvere HELLA - Colors for you" con sovrapprezzo. |
| --- | --- |