Voce di capitolato

| Tipo: Plissé per zanzariera ISPL18 18 mm | Modello: ISPL18 |
| --- | --- |

| Guida laterale superiore in alluminio estruso, dimensioni 35x18 mm, su profilo di montaggio in alluminio estruso, dimensione 15x10mm Guida laterale inferiore in alluminio estruso, dimensioni 18x7 mm, verniciata a polvere, nero intenso 9005, incluso nastro biadesivo 16x1mm Profilo presa in alluminio estruso, dimensioni 48x18 mm, utilizzabile mediante incavi di presa su entrambi i lati, fissaggio in posizione di chiusura tramite profilo magnetico inserito Profilo a parete in alluminio estruso, dimensioni 18x31 mm, profilo di battuta con profilo magnetico per il fissaggio nella posizione di chiusura. | Telaio di montaggio (optional) in alluminio estruso, dimensione 22x15 mm per il montaggio dal davanti nell’intradosso, selezionabile per ogni lato separatamente, con taglio obliquo e ricollegato con collegamento angolare, telaio di montaggio a scelta avvitato o montabile con nastro biadesivo Tessuto zanzariera Zanzariera plissettata in fibra di vetro rivestita di plastica, di colore grigio, con scorrimento mediante funi Montaggio lateralmente nell'intradosso oppure da davanti mediante telaio di montaggio (optional) Colori si veda il capitolo dedicato ai colori standard Attenzione Non sono realizzabili forme speciali! |
| --- | --- |