Voce di capitolato

| Tipo: PAN 7040 | Modello: PAN |
| --- | --- |

| Cassetta in 3 pezzi, in alluminio estruso, verniciato a polvere Braccio snodato Top 80 in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polvere; nastro tirante Dyneema® coperto con molle speciali interne per l'isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di teflon anticorrosione. Braccio snodato Top 80 LED in alluminio estruso, con architrave negativo, verniciato a polvere; nastro tirante Dyneema® coperto con molle speciali interne per l'isolamento acustico. Tutte le viti e i bulloni sono in acciaio inossidabile; i cuscinetti del braccio sono in boccole di teflon anticorrosione. Illuminazione LED integrata nei profili dei bracci, luce regolabile; incl. alimentatore e ricevitore radio (montati sul retro della cassetta). Albero avvolgitore Albero scanalato in acciaio zincato; dim. ø85x1 mm Profilo a sporgere in alluminio estruso, verniciato a polvere, per alloggiamento del telo. Tappi terminali laterali in alluminio pressofuso. Mensole in alluminio estruso, verniciato a polvere. | Regolazione dell'inclinazione tramite chiave ad innesto da 5° fino a ca. 40°. Azionamento Azionamento a motore con motore tubolare (230 V/50 Hz) con spegnimento coppia, inserito nell’albero avvolgitore; certificazione VDE e TÜV. In alternativa anche con ricevitore radio integrato. Livello emissione acustica <= 70dB(A) sec. EN ISO 12100-2:2010. Telo sec. collezione attuale (vedi cap. "Tipi di telo") Differenze lunghezze ammissibili sec. EN13561. Variazioni montaggio a parete Montaggio modulare (optional) La tenda avvolgibile è fornita in due gruppi modulari e con mensole. Il completamento ha luogo sul posto, in cantiere. Il vantaggio notevole per il montaggio è il peso ridotto di questi gruppi modulari. Di conseguenza, è possibile un montaggio anche con larghezze e sporgenze maggiori da parte di due persone. Creazione colori Colori standard del telaio senza sovrapprezzo (vedi capitolo “Colori standard”). Colori speciali secondo la "Palette colori / verniciatura a polvere HELLA - Colors for you" con sovrapprezzo. |
| --- | --- |