Voce di capitolato

Tipo: TRAV®frame

| Generale Sistema di intradosso in materiali di qualità per incassare il sistema di protezione solare e la finestra nelle luci dell'edificio grezzo senza la formazione di ponti termici. Con questo sistema si ottimizzano tutte le giunzioni e la struttura si uniforma attorno alla finestra. Il sistema vano integrato rende possibile l'alloggiamento di avvolgibili, frangisole / veneziane esterne o ombreggianti tessili. Associabile a scelta a un rullo zanzariera. EIl materiale di base del sistema a intradosso è polistirolo espanso EPS 30 (λD 0,034 W/(mK)), che rende possibile la diffusione e garantisce un'aderenza dell'intonaco molto buona. La struttura modulare del sistema rende possibile adattarlo allo spessore di parete richiesto. Il sistema a intradosso è conforme alla norma DIN 4108-2 (Coibentazione e risparmio di energia degli edifici - parte 2: requisiti minimi per coibentazione, certificato di equipollenza) e alla direttiva di risparmio energetico EnEV. Il sistema consiste in: Vano in lamiera d'acciaio zincata 1 mm Elevata rigidità per via del corpo saldato a punti. Dadi sulle parti laterali per il montaggio del cuscinetto dell'albero degli avvolgibili. In base al tipo, l'avvolgibile può essere realizzato come avvolgibile esterno o a semincasso. Vano verso l'interno aperto a diffusione per evitare la formazione di condensa. Misure vano standard (profondità vano / altezza vano): Cassonetto avvolgibile 210/300, 210/250, 210/280 e 210/230 mm, Cassonetto frangisole 210/300, 210/250, 150/280, 150/230 mm Cassonetto per ombreggiante tessile 130/300, 130/250, 130/280 mm, o Misure speciali secondo le esigenze (sovrapprezzo). Indicazione: Grazie alla perforazione, lo strato di zinco viene fatto passare sopra allo spigolo di taglio. In questo modo viene garantita la qualità delle superfici! Corpo di base in un unico pezzo per evitare dispersioni di calore, in polistirolo espanso EPS 30, applicato e collegato al vano in modo amovibile. Isolamento a soffitto 50 mm standard o misura speciale a seconda delle richieste. Pannello porta-intonaco spessore 20 mm verso la facciata con spigolo porta-intonaco 5 mm standard, misure diverse dello Spigolo porta-intonaco possibili a seconda dell'ordine. Battuta finestra definibile e isolamento telaio finestra con 50 mm standard (misure speciali a seconda delle richieste) integrato nel corpo base. Per il cassonetto per zanzariera a rullo un riequipaggiamento delle cassette per zanzaziera è sempre possibile. Una piastra OSB (OSB/3) inserita nell'area finestra / porta offre la possibilità di avvitare verso l'alto i profili del telaio per una giunzione stabile tra finestra e cassonetto. L'area a vista della battuta su finestra o dell'isolamento del telaio della finestra, nei cassonetti delle veneziane lato interno cassonetto in aggiunta, verniciata nei colori secondo le “Cartelle colori / verniciatura a polvere HELLA - Colors for you” o colori speciali RAL. | Intradosso laterale costituito da isolamento intradosso EPS 30 e un elemento statico OSB inserito (OSB/3), 18 mm spessore, spessore complessivo 125 mm. Il profilo laterale di isolamento dell'intradosso forma la battuta della finestra, l'isolamento della finestra e l'alloggiamento delle guide laterali. Una piastra OSB (OSB/3) inserita nell'area finestra / porta offre la possibilità di avvitare lateralmente i profili del telaio per una giunzione stabile tra finestra e il profilo di isolamento dell'intradosso. L'intradosso è fornito in forma standard in versione intonacata. Profilo di base per elementi finestra o porta Per gli elementi che compongono la finestra realizzato come profilo davanzale con un'altezza complessiva di 90 mm costituito dal profilo isolante in EPS 30 per l'alloggio del davanzale esterno e interno e un elemento statico OSB inserito (OSB/3), spessore 18 mm. Parte davanzale esterno con pendenza predefinita di 5°. Una piastra resistente alla pressione funge da appoggio finestra in materiale funzionale altamente compresso su base di schiuma rigida di PUR/PIR, spessore 60 mm, per la dissipazione del carico e l'isolamento termico tra ambiente interno ed esterno, collegato in modo fisso con l'alloggiamento del davanzale. Per gli elementi della porta realizzato come profilo pavimento. Una piastra resistente alla pressione funge da appoggio porta in materiale funzionale altamente compresso su base di schiuma rigida di PUR/PIR, spessore 60 mm, per la dissipazione del carico. A scelta, una piastra sandwich (PUR-PIR/EPS/PUR-PIR) per porte a sollevamento / scorrevoli funge da appoggio porta. È garantita una dissipazione ottimale del carico adattata allo spessore del telaio. Opzionale: Davanzale esterno della finestra in alluminio spessore 2 mm, in lavorazione di qualità con un bel pannello ottico 25 mm e chiusure scorrevoli laterali. Davanzale sganciato dalle chiusure laterali per evitare la formazione di crepe sull'intonaco. Superficie nei colori standard "UNILOOK" senza sovrapprezzo. Colori speciali secondo la "Palette colori / verniciatura a polvere HELLA - Colors for you" con sovrapprezzo. |
| --- | --- |