Tekst przetargu

Typ: VN

| Zastosowanie System występowy z żaluzjami fasadowymi lub żaluzjami do wtórnego montażu jest przystosowany do montażu w nowych i starszych budynkach lub w celu integracji z systemem izolacji cieplnej. Wskazówka montażowa: Pakiet żaluzji fasadowych/żaluzji jest montowany wstępnie w kanale. Rodzaj mocowania Skrzynka zostaje nasadzona za pomocą rozpór części bocznych do montażu samonośnego na prowadnice. Skrzynka występowa nova Skrzynka rolety kanciasta - VNV 4-częściowa, składająca się z osłony dla obracających się w lewo/obracających się w prawo i osłony rewizyjnej oraz osłony górnej części z wytłaczanego profilu aluminiowego, połączonego za pomocą stabilnego połączenia zawiasowego dla celów rewizyjnych. Boczne zamknięcie skrzynki z częścią górną z aluminium lanego. Dostępna w 4 rozmiarach: V 16, V 16XL, V 18 i V 20. Ochrona przed insektami możliwa w przypadku skrzynek w rozmiarze V 16XL i V 20. Skrzynka rolety okrągła - VNR 3-częściowa, składająca się z osłony dla obracających się w prawo i osłony górnej części oraz osłony rewizyjnej z wytłaczanego profilu aluminiowego, połączonego za pomocą stabilnego połączenia zawiasowego dla celów rewizyjnych. Boczne zamknięcie skrzynki z częścią górną z aluminium lanego. Dostępna w 4 rozmiarach: R 16, R 16XL, R 18 i R 20. Ochrona przed insektami możliwa w przypadku skrzynek w rozmiarze R 16XL i R 20. Skrzynka rolety kwadratowa - VNQ 4-częściowa, składająca się z osłony dla obracających się w lewo/obracających się w prawo i osłony rewizyjnej oraz osłony górnej części z wytłaczanego profilu aluminiowego, połączonego za pomocą stabilnego połączenia zawiasowego dla celów rewizyjnych. Boczne zamknięcie skrzynki z częścią górną z aluminium lanego. Dostępna w 2 rozmiarach: Q 16 i Q 18. Brak możliwości zainstalowania ochrony przed insektami. | Skrzynka rolety z elementem nośnika tynku - VNP 5-częściowa, składająca się z osłony dla obracających się w lewo/obracających się w prawo, osłony rewizyjnej, osłony górnej części i kątownika tynkowego z wytłaczanego profilu aluminiowego, połączonego za pomocą stabilnego połączenia zawiasowego dla celów rewizyjnych. 10 mm EPS 30 jako nośnik tynku. Nosek tynkowy 5 mm, 10 mm, 15 mm lub 20 mm. Boczne zamknięcie skrzynki z częścią górną z aluminium lanego. Dostępna w 4 rozmiarach: P 16, P 16XL, P 18 i P 20. Ochrona przed insektami możliwa w przypadku skrzynek w rozmiarze P 16XL i P 20. Skrzynka rolety kwadratowa z elementem nośnika tynku - VNQP 5-częściowa, składająca się z osłony dla obracających się w lewo/obracających się w prawo, osłony rewizyjnej, osłony górnej części i kątownika tynkowego z wytłaczanego profilu aluminiowego, połączonego za pomocą stabilnego połączenia zawiasowego dla celów rewizyjnych. 10 mm EPS 30 jako nośnik tynku. Nosek tynkowy 5 mm, 10 mm, 15 mm lub 20 mm. Boczne zamknięcie skrzynki z częścią górną z aluminium lanego. Dostępna w 2 rozmiarach: QP 16 i QP 18. Brak możliwości ochrony przed insektami. Opcjonalnie: izolacja kanału 20/40 mm Możliwe izolacje kanałów: Polistyren ekspandowany - EPS 30 Szyna górna Walcowany na zimno profil stalowy U, ocynkowany i z obustronnym zawinięciem, wymiary 58x56 mm. Szyna górna zamknięta na dole. Czworokątny wał napędowy Z aluminium 12x12 mm z wewnętrznym sześciokątem 7 mm do bezpośredniego podłączenia do silnika. Czworokątny wał napędowy do podłączonego elementu z aluminium 12x12 mm z otworem ø9 mm do chwycenia sprzęgu. W ten sposób sprzęgło pozostaje trwale możliwe do przeglądu. Czworokątny wał napędowy (AF 80 Plus) Z aluminium 12x12 mm z wewnętrznym sześciokątem 7 mm do bezpośredniego podłączenia do silnika. |
| --- | --- |

Tekst przetargu

Typ: VN

| Prowadnica i bolec prowadzący szyny Prowadnica FUP70/FUP95 z wytłaczanego aluminium, powlekana proszkowo, z pokrywkami końcowymi z tworzywa sztucznego i tylnymi profilami uszczelniającymi. Za pomocą profili uszczelniających możliwe jest osiągnięcie następujących zalet: Redukowane są hałasy drgań na fasadzie i oknie Uszczelnienie przed intensywnymi opadami deszczu w stosunku do fasady i okna Oddzielenie termiczne W celu zapewnienia optymalnej izolacji akustycznej kurtyna jest obustronnie prowadzona w mającym kształt litery C, zatrzaskowym profilu prowadzącym z tworzywa sztucznego. Profil prowadzący jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, na działanie promieni UV oraz jest zabezpieczony w prowadnicy przez ześliźnięciem się. Opcjonalnie z aluminiowym profilem adaptera 20/40 mm dla dystansowania. Prowadnice są montowane bezpośrednio na ościeżnicy lub bocznie w świetle muru. Bolce prowadzące lamel z cynku z powłoką collinox w celu zapewnienia większej odporności na zużycie oraz braku wrażliwości na działanie promieniowania UV. Bolec prowadzący lameli w każdej lameli jest naprzemiennie (w przypadku żaluzji fasadowych i zaciemniających) lub w co 3. lameli po obu stronach (dla żaluzji), połączony z lamelą i odporny na uderzenie. Łożysko obrotowe Bezobsługowe, zamknięte, zawierające teflon łożysko z rolką obrotową i szpulą taśmy z tworzywa sztucznego. Obracanie segmentowe w celu zapobiegania samoczynnemu przestawianiu się lamel. Z możliwością przestawiania w celu kompensacji biegu ukośnego na dolnej szynie. Przez zwykłe przełożenie kołków ograniczających możliwe są zmiany wariantów obracania bez konieczności demontażu żaluzji fasadowej/żaluzji. Taśma naciągowa Taśmy naciągowe w kolorze czarnym lub szarym z powłoką poślizgową dla niskiego zużycia podczas pracy i maksymalnej ochrony przed UV. Wymiar 6,0x0,28 mm, odporność na zerwanie 750 N, zagwarantowana tolerancja grubości w zakresie 1/100 mm oraz o dużej żywotności. | Żaluzje: AF 60/AF 80/AF 80 Plus Odwrócenie 90°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się w poziomym położeniu lamel. Dolna szyna Wytłaczany profil aluminiowy, powlekany proszkowo, wymiary 60/80x19 mm. Boczne zakończenie pokrywkami końcowymi z plastiku. Obustronnie prowadzona z czopami z plastiku w szynach prowadzących. Obciążenie szyny dolnej stalą ocynkowaną (AF 80 Plus). Lamele (AF 60/ AF 80) Lekko wypukłe lamele aluminiowe bez otworów, ze specjalnego stopu o wysokiej elastyczności, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia. Szerokość lameli 60/80 mm, grubość lameli 0,45 mm. Mocowanie drabinki nośnej przez wytłoczenie Omega, przez co sznur prowadzący zostaje zabezpieczony przed zsunięciem się w bok. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą sznura prowadzącego. Opcjonalnie: Wytłoczenia lamel z klipsem z tworzywa sztucznego. Powlekanie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele - paleta kolorów dla żaluzji fasadowych/żaluzji”. Lamele (AF 80 Plus) Lekko wypukłe lamele aluminiowe bez otworów, ze specjalnego stopu o wysokiej elastyczności, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia. Szerokość lameli 60/80/100 mm, grubość lameli 0,45 mm. Zawinięte wytłoczenia pod taśmę naciągową w celu lepszej ochrony przed jej zużyciem. Mocowanie drabinki z każdą lamelą za pomocą tłoczenia omega, co gwarantuje to zabezpieczenie przed przesuwaniem na boki drabinki. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą sznura prowadzącego. Powleczenie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele - paleta kolorów dla żaluzji fasadowych/żaluzji”. Sznur prowadzący Terylen-poliester o wysokiej wytrzymałości w kolorze czarnym lub szarym, o niskiej kurczliwości i wysokiej żywotności. |
| --- | --- |

Tekst przetargu

Typ: VN

| Żaluzja fasadowa: ARB 80 Odwrócenie 180°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się z zamkniętymi do środka lamelami, bezstopniowy obrót przy zmianie kierunku ruchu. Dolna szyna Wytłaczany profil aluminiowy, powlekany proszkowo, wymiary 80x19 mm. Boczne zakończenie pokrywkami końcowymi z plastiku. Obustronnie prowadzona z czopami z plastiku w szynach prowadzących. Lamele Dwustronnie zawinięte lamele aluminiowe ze specjalnego stopu, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia. Szerokość lameli 80 mm, grubość lameli 0,45 mm. Zawinięte wytłoczenia pod taśmę naciągową w celu lepszej ochrony przed jej zużyciem. Mocowanie drabinki nośnej przez wytłoczenie Omega, w ten sposób sznur prowadzący jest zabezpieczony przed bocznym zsunięciem. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą sznura prowadzącego. Powleczenie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele - paleta kolorów dla żaluzji fasadowych/żaluzji”. Sznur prowadzący Terylen-poliester o wysokiej wytrzymałości w kolorze czarnym lub szarym, o niskiej kurczliwości i wysokiej żywotności. | Napęd Napęd silnikowy: Podnoszenie i opuszczanie kurtyny oraz regulacja lamel są wykonywane przy pomocy zabudowanego, bezobsługowego i cichego silnika elektrycznego 230 V AC, 50 Hz, IP 54 z podłączoną kołnierzowo przekładnią planetarną. Aby osiągnąć lepszy rozdział sił, silniki należy wykonać jako silniki środkowe z obustronnym wyjściem wału. Ułatwia to podłączanie również w przypadku późniejszej zmiany wystroju wnętrza. Wbudowane wyłączniki krańcowe oraz wyłączniki termiczne chroniące przed przeciążeniem silnika. Stosowane są silniki z ustawianymi górnymi i dolnymi wyłącznikami krańcowymi, a także z dodatkowym górnym najazdowym wyłącznikiem końcowym. Silnik włącznie z kablem zasilającym. Obracanie Lameli za pomocą lekkiego uruchomienie w przeciwnym kierunku. Jeśli kilka silników ma być sterowanych jednym przełącznikiem wymagane jest urządzenie sterujące. Napęd korbowy: Podnoszenie i opuszczanie kurtyny oraz regulacja lamel za pomocą korby ręcznej przez łożyskowaną stożkowo, samosmarującą i bezobsługową przekładnię stożkową z mechanizmem hamowania oraz przełożeniem zależnie od rozmiaru kurtyny 2:1 lub 3:1. Przeprowadzenie do wnętrza pomieszczenia przegubem kolankowym. Drążek korby z aluminium, anodowany lub powlekany proszkowo, w korba składaną i uchwytem korby. Pozycja końcowa na górze i dole za pomocą blokady wrzeciona. Kolory Części aluminiowe w standardowych kolorach. Kolory specjalne zgodnie z „Paletami kolorów HELLA” za dopłatą. Ochrona przeciwinsektowa Informacje dotyczące ochrony przeciwinsektowej patrz rozdział „Ochrona przeciwinsektowa”. |
| --- | --- |