Tekst przetargu

Typ: ERO

| Osłona rewizyjna z blachy aluminiowe 1,2 mm z profilem szczotkowym jako zakończenie do pancerza Prowadnica z wytłaczanego aluminium, do wyboru wymiary 30x39 mm lub 31x48 mm. Wpust prowadzący wyposażony z obu stron we wkład PVC lub wkład szczotkowy do kurtyny rolety względnie dla tkaniny przeciwinsektowej we wkład szczotkowy. Wałek 60x0,6 mm stal 8-kątna, ocynkowana w procesie Sendzimira (dla napędu pasowego i silnikowego). Za dopłatą aluminiowy wał blokujący (wał Top Safe) ø51,6x2,3 mm (dla napędu korbowego lub silnikowego). Rodzaj napędu Przekładnia pasowa: pas o szerokości 22 mm, z poliestrowego materiału mieszanego; do wyboru jako montaż na/- lub podtynkowy. Napęd korbowy: przekładnia korby z przełożeniem redukującym 5,33:1 względnie 8:1 i wolnobiegiem (dla wału Top Safe bez wolnobiegu), w komplecie z: łożysko wahliwe, rękojeść korby powlekana proszkowo, korba składana i uchwyt korby. Napęd silnikowy: Napęd wtykany wmontowany w wał, z zabezpieczeniem najechania i automatycznym wyłączeniem w pozycji końcowej. Zawieszenie do mocowania pancerza na wale za pomocą sztywnego łącznika wału z tworzywa sztucznego pomiędzy pancerzem a wałem Profile blokujące Top Safe z aluminium (w przypadku wersji Top Safe dla napędu korbowego i silnikowego). Profile Profil K37 (37x8,2 mm) dwuścienny profil z pustymi przestrzeniami z wytłaczanego, farbowanego tworzywa sztucznego, z 2 rowkami oraz ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi. Opłótnienie zamocowane jest na całej wysokości po obu stronach tak, że profile nie mogą się przesunąć w bok. Profil K52 (52x14 mm) dwuścienny profil rolety z pustymi przestrzeniami z wytłaczanego, barwionego tworzywa sztucznego z 3 rowkami oraz szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi. Kurtyna standardowo bez blokowania. Profil A37 (37x8,2 mm), Profil AV42 (42x9,3 mm) dwuścienny, formowany rolkowo profil rolety z aluminium z 2 rowkami, szczelinami świetlnymi i wentylacyjnym. Przestrzeń pusta wypełniona pianką poliuretanową. Opłótnienie zamocowane jest na całej wysokości po obu stronach tak, że profile nie mogą się przesunąć w bok. | Profil A52 (52x13 mm) dwuścienny, formowany rolkowo profil rolety z aluminium z 3 rowkami, szczelinami świetlnymi i wentylacyjnym. Wolne przestrzenie wypełnione pianką poliuretanową, zewnętrzne powierzchnie pokryte grubą warstwą lakieru. Kurtyna blokowana jest obustronnie na całej wysokości, przez co nie ma możliwości bocznego przesunięcia profili. Profil światła dziennego T37 (38,4x8,5 mm) dwuścienny, wytłaczany profil rolety z aluminium, bez rowków. Kurtyna blokowana na całej wysokości obustronnie, aby uniemożliwić boczne przesuwanie profili. Profil pośredni z rozpraszającego światło tworzywa sztucznego (PMMA). Profile pośrednie posiadają w dolnej części pancerza szczeliny wentylacyjne. Profil bezpieczeństwa S37 (37x8,5 mm) dwuścienny, wytłaczany profil rolety z bezpiankowego aluminium, z 2 szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi. Opłótnienie zamocowane jest na całej wysokości po obu stronach tak, że profile nie mogą się przesunąć w bok. Listwa końcowa z wytłaczanego aluminium, wymiary 36x7,5 mm, z zamontowanymi bocznie, obrotowymi, niewidocznymi zatyczkami końcowymi z tworzywa sztucznego, na dolnej krawędzi wyposażona w nakładany profil z tworzywa sztucznego. Listwa końcowa dla K52 i A52 w wytłaczanego aluminium, wymiary 44x12 mm, z widocznymi zatyczkami końcowymi i bez nakładanego profilu z dołu. Kolory Prowadnice, osłony rewizyjne i listwy końcowe powlekane proszkowo w standardowych kolorach bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” za dopłatą. |
| --- | --- |