Tekst przetargu

Typ: VLS

| Zastosowanie System występowy z żaluzją fasadową lub żaluzją do integracji z systemem izolacji cieplnej w istniejących szybach. Wskazówka montażowa: Pakiet żaluzji fasadowych/żaluzji w modelu VFS 4.0 jest zamontowany w kanale. Rodzaj mocowania VLS2.2: Szyna górna jest z bocznie zawieszana na wspornikach pionowych umieszczonych obok wspornika. VLS4.0: Skrzynka zostaje nasadzona za pomocą rozpór części bocznych do montażu samonośnego na prowadnice. Kanał VLS4.0 Kanał z kantowanej blachy aluminiowej o grubości 2,0 mm. Ze wspornikiem do mocowania prowadnic. Szyna górna Szyna górna z aluminium wytłaczanego, wymiar 58x57 mm. W celu zapewnienia łatwiejszej konserwacji oraz prac nastawczych szyna górna musi być otwarta do dołu. Zamocowanie szyny górnej: Ułatwiony montaż z ocynkowanym wspornikiem pionowym z funkcją klipsa. Czworokątny wał napędowy Z aluminium 12x12 mm z wewnętrznym sześciokątem 7 mm do bezpośredniego podłączenia do silnika. Czworokątny wał napędowy do podłączonego elementu z aluminium 12x12 mm z otworem ø9 mm do chwycenia sprzęgu. W ten sposób sprzęgło pozostaje trwale możliwe do przeglądu. Czworokątny wał napędowy (AF 80 Plus) Z aluminium 12x12 mm z wewnętrznym sześciokątem 7 mm do bezpośredniego podłączenia do silnika. Prowadnica i bolec prowadzący szyny Szyna prowadząca FE30 z wytłaczanego aluminium, malowana proszkowo, z zaślepką z tworzywa sztucznego. W celu zapewnienia optymalnej izolacji akustycznej kurtyna jest obustronnie prowadzona w mającym kształt litery C, zatrzaskowym profilu prowadzącym z tworzywa sztucznego. Profil prowadzący jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, na działanie promieni UV oraz jest zabezpieczony w prowadnicy przez ześliźnięciem się. Prowadnice są montowane bocznie w prześwicie muru. Bolce prowadzące lamel z cynku z powłoką collinox w celu zapewnienia większej odporności na zużycie oraz braku wrażliwości na działanie promieniowania UV. Bolec prowadzący lameli w każdej lameli jest naprzemiennie (w przypadku żaluzji fasadowych i zaciemniających) lub w co 3. lameli po obu stronach (dla żaluzji), połączony z lamelą i odporny na uderzenie. | Łożysko obrotowe Bezobsługowe, zamknięte, zawierające teflon łożysko z rolką obrotową i szpulą taśmy z tworzywa sztucznego. Obracanie segmentowe w celu zapobiegania samoczynnemu przestawianiu się lamel. Z możliwością przestawiania w celu kompensacji biegu ukośnego na dolnej szynie. Przez zwykłe przełożenie kołków ograniczających możliwe są zmiany wariantów obracania bez konieczności demontażu żaluzji fasadowej/żaluzji. Taśma naciągowa Taśmy naciągowe w kolorze czarnym lub szarym z powłoką poślizgową dla niskiego zużycia podczas pracy i maksymalnej ochrony przed UV. Wymiar 6,0x0,28 mm, odporność na rozdzieranie 750 N (przy zaciemniającej żaluzji fasadowej AR 92 ECN: Wymiar 8,0x0,34 mm ECN, odporność na zerwanie 1000 N), zagwarantowana tolerancja grubości w zakresie 1/100 mm oraz o dużej żywotności. |
| --- | --- |

Tekst przetargu

Typ: VLS

| Żaluzje: AF 60/AF 80/AF 80 Plus Obrót 90° (AF 60/AF 80/AF 80 Plus) Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się w poziomym położeniu lamel. Dolna szyna Wytłaczany profil aluminiowy, powlekany proszkowo, wymiary 60/80/100x19 mm. Boczne zakończenie pokrywkami końcowymi z plastiku. Obustronnie prowadzona z czopami z plastiku w szynach prowadzących. Obciążenie szyny dolnej stalą ocynkowaną (AF 80 Plus). Lamele (AF 60/ AF 80) Lekko wypukłe lamele aluminiowe bez otworów, ze specjalnego stopu o wysokiej elastyczności, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia. Szerokość lameli 60/80/100 mm, grubość lameli 0,45 mm. Mocowanie drabinki nośnej przez wytłoczenie Omega, przez co sznur prowadzący zostaje zabezpieczony przed zsunięciem się w bok. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą sznura prowadzącego. Opcjonalnie: Wytłoczenia lamel z klipsem z tworzywa sztucznego. Powlekanie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele - paleta kolorów dla żaluzji fasadowych/żaluzji”. Lamele (AF 80 Plus) Lekko wypukłe lamele aluminiowe bez otworów, ze specjalnego stopu o wysokiej elastyczności, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia. Szerokość lameli 60/80/100 mm, grubość lameli 0,45 mm. Zawinięte wytłoczenia pod taśmę naciągową w celu lepszej ochrony przed jej zużyciem. Mocowanie drabinki z każdą lamelą za pomocą tłoczenia omega, co gwarantuje to zabezpieczenie przed przesuwaniem na boki drabinki. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą sznura prowadzącego. Powleczenie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele - paleta kolorów dla żaluzji fasadowych/żaluzji”. Sznur prowadzący Terylen-poliester o wysokiej wytrzymałości w kolorze czarnym lub szarym, o niskiej kurczliwości i wysokiej żywotności. | Żaluzje fasadowe: ARO 65/ARB 80 Odwrócenie 180°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się z zamkniętymi do środka lamelami, bezstopniowy obrót przy zmianie kierunku ruchu. Dolna szyna Wytłaczany profil aluminiowy, powlekany proszkowo, wymiary 60/80x19 mm. Zakończenie boczne z pokrywami z tworzywa sztucznego. Obustronnie prowadzona z czopami z plastiku w szynach prowadzących. Lamele Dwustronnie zawinięte lamele aluminiowe ze specjalnego stopu, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia. Szerokość Lameli 65/80 mm, grubość Lameli 0,45 mm. Zawinięte wytłoczenia pod taśmę naciągową w celu lepszej ochrony przed jej zużyciem. Mocowanie drabinki nośnej przez wytłoczenie Omega, w ten sposób sznur prowadzący jest zabezpieczony przed bocznym zsunięciem. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą sznura prowadzącego. Powleczenie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele - paleta kolorów dla żaluzji fasadowych/żaluzji”. Sznur prowadzący Terylen-poliester o wysokiej wytrzymałości w kolorze czarnym lub szarym, o niskiej kurczliwości i wysokiej żywotności. |
| --- | --- |

Tekst przetargu

Typ: VLS

| Zaciemniające żaluzje fasadowe: AR 63 ECN/AR 92 ECN Odwrócenie 90°: Kurtyna opuszcza się z zamkniętymi na zewnątrz lamelami i podnosi się z ułożonymi poziomo lamelami, bezstopniowy obrót przy zmianie kierunku ruchu. Dolna szyna Wytłaczany profil aluminiowy, powlekany proszkowo, wymiary 61x13 mm (AR 63 ECN)/90x16 mm (AR 92 ECN). Zakończenie boczne z pokrywami z tworzywa sztucznego. Obustronnie prowadzona z czopami metalowymi w szynach prowadzących. Dolna szyna standardowo się obracająca (minimalna wysokość szybu lub zaślepki AR 63 ECN wynosi 200 mm, przy AR 92 ECN 230 mm). Lamele Dwustronnie zawinięte lamele aluminiowe ze specjalnego stopu, w kształcie S lub Z, odporne na wygięcia, zadrapania i uderzenia oraz powleczone dwuwarstwowym wypalanym lakierem. Szerokość lameli 63/92 mm, grubość lameli ok. 0,45 mm. Dla lepszego zaciemnienia i tłumienia hałasu w przednim zawinięciu został wprowadzony profil uszczelniający. Zawinięte wytłoczenia pod taśmę naciągową w celu lepszej ochrony przed jej zużyciem. Lamele są utrzymywane w jednakowej odległości za pomocą opatentowanej taśmy klipsów krzywkowych ze stali szlachetnej (ECN). Powleczenie: Lakierowanie gładkie lakierem poliestrowym, wolnym od metali ciężkich, możliwość zastosowania na fasadach. Wersja kolorowa według „HELLA Lamele - paleta kolorów dla żaluzji fasadowych/żaluzji”. Taśma klipsowa ECN Tkana taśma nośna w kolorze szarym, z poliestru z podwójnym wzmocnieniem aramidowym (Kevlar, Twaron) z natryskiwanymi zaczepami klipsów z odpornego na UV tworzywa sztucznego. Połączenie z lamelą za pomocą klamer ze stali chromowej. Przez pionową i poziomą możliwość obracania połączenia, zagwarantowane jest dokładne ułożenie w pakiety i przez to uzyskanie mniejszych pakietów, perfekcyjne zamykanie kurtyny oraz perfekcyjne tworzenie pętli. Mniejsze obkurczenie, minimalna rozszerzalność i dokładny podział lamel dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości połączenia lamel. | Napęd Napęd silnikowy: Podnoszenie i opuszczanie kurtyny oraz regulacja lamel są wykonywane przy pomocy zabudowanego, bezobsługowego i cichego silnika elektrycznego 230 V AC, 50 Hz, IP 54 z podłączoną kołnierzowo przekładnią planetarną. Aby osiągnąć lepszy rozdział sił, silniki należy wykonać jako silniki środkowe z obustronnym wyjściem wału. Ułatwia to podłączanie również w przypadku późniejszej zmiany wystroju wnętrza. Wbudowane wyłączniki krańcowe oraz wyłączniki termiczne chroniące przed przeciążeniem silnika. Stosowane są silniki z ustawianymi górnymi i dolnymi wyłącznikami krańcowymi, a także z dodatkowym górnym najazdowym wyłącznikiem końcowym. Silnik włącznie z kablem zasilającym. Obracanie Lameli za pomocą lekkiego uruchomienie w przeciwnym kierunku. Jeśli kilka silników ma być sterowanych jednym przełącznikiem wymagane jest urządzenie sterujące. Napęd korbowy (tylko w przypadku VLS2.2): Podnoszenie i opuszczanie kurtyny oraz regulacja lamel za pomocą korby ręcznej przez łożyskowaną stożkowo, samosmarującą i bezobsługową przekładnię stożkową z mechanizmem hamowania oraz przełożeniem zależnie od rozmiaru kurtyny 2:1 lub 3:1. Przeprowadzenie do wnętrza pomieszczenia przegubem kolankowym. Drążek korby z aluminium, anodowany lub powlekany proszkowo, w korba składaną i uchwytem korby. Pozycja końcowa na górze i dole za pomocą blokady wrzeciona. Kolory Części aluminiowe w standardowych kolorach. Kolory specjalne zgodnie z „Paletami kolorów HELLA” za dopłatą. Ochrona przeciwinsektowa Informacje dotyczące ochrony przeciwinsektowej patrz rozdział „Ochrona przeciwinsektowa”. |
| --- | --- |