Tekst przetargu

Typ: IS13 - X ćwierćwałkowa/Q kwadratowa

| Kaseta profile kasety ćwierćwałkowe lub kwadratowe z wytłaczanego aluminium, wymiary zewnętrzne 43x52 mm. Uszczelnienie przy pomocy znajdującej się z tyłu krawędzi odwinięcia siatki oraz wciągniętej szczotki uszczelniającej z przodu. Zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego z rozpórką do zakładania na prowadnice. Wał przeciwinsektowy z wytłaczanego aluminium, wymiary ø 23,2 mm Prowadnice z wytłaczanego aluminium, wymiary 31x18 mm, obustronnie z uszczelkami szczotkowymi dla prowadzenia siatki Napęd za pomocą mechanizmu sprężynowego. Wbudowany hamulec pozwala na powolne podniesienie rolety. Listwa końcowa z wytłaczanego aluminium, wymiary 40x9 mm. Uszczelnienie uszczelkami szczotkowymi wciągniętymi do wnętrza, system blokujący Easy-Click, wraz ze sznurem naciągowym | Siatka przeciwinsektowa Siatka przeciwinsektowa z włókna szklanego, pokrytego tworzywem sztucznym, kolor szary. Siatka przeciwinsektowa VistaScreen z włókna szklanego, powlekanego tworzywem sztucznym, kolor czarny, podwyższona przepuszczalność światła i powietrza w stosunku do standardowej siatki z włókna szklanego. Opłótnienie SOLTIS 86 lub 92, kolory zgodnie z obowiązującą kolekcją (uwaga: maks. szerokość 1200 mm, maks. wysokość 1600 mm); opłótnienie skrócone i nie prowadzone w prowadnicy. Służy jako ochrona przed wglądem i oślepianiem, nie jako ochrona przeciwinsektowa. Montaż z przodu na ościeżnicy lub bocznie w ościeżu Kolory patrz rozdział Kolory standardowe |
| --- | --- |