Tekst przetargu

Typ: ISKTR

| Kaseta Kaseta zwijania 1-częściowa, wym. ø45 mm, z wytłaczanego tworzywa sztucznego. Zakończenie kasety z tworzywa do zamocowania mechanizmu sprężynowego. Prowadnice z wytłaczanego aluminium, obustronnie z uszczelkami szczotkowymi i górnym ogranicznikiem. Na pojedynczej szynie prowadzącej 27x18 mm. Połączenie z szyną prowadzącą rolety 31x48 mm. Wał przeciwinsektowy z wytłaczanego aluminium, wym. ø 23,2 mm Rodzaj napędu Napęd sprężynowy: Podnoszenie i opuszczanie materiału za pomocą ukrytego mechanizmu sprężynowego i zintegrowanemu hamulcowi. | Siatka przeciwinsektowa Siatka przeciwinsektowa z włókna szklanego, pokrytego tworzywem sztucznym, kolor szary. Siatka przeciwinsektowa VistaScreen z włókna szklanego, powlekanego tworzywem sztucznym, kolor czarny, podwyższona przepuszczalność światła i powietrza w stosunku do standardowej siatki z włókna szklanego. Listwa końcowa z wytłaczanego aluminium z uszczelką szczotkową, wym. 40x9 mm; mechanizm blokowania Easy-Click: Zamocowanie szyny dolnej za pomocą dowolnie przestawianego mocowania w szynie prowadzącej. Kolory Prowadnice i szyna dolna powlekane proszkowo w standardowych kolorach bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” za dopłatą. Elementy końcowe szare lub czarne. |
| --- | --- |