Tekst przetargu

Typ: ISPL18 - Plisa przeciwinsektowa 18 mm

| Szyna jezdna górna z wytłaczanego aluminium, wymiary 35x18 mm, zakładana na profil montażowy z wytłaczanego aluminium, wymiary 15x10 mm Szyna jezdna dolna z wytłaczanego aluminium, wymiary 18x7 mm, powlekana proszkowo w kolorze głęboka czerń 9005, wraz z dwustronną taśmą klejącą 16x1 mm Profil uchwytu z wytłaczanego aluminium, wymiary 48x18 mm, obsługa za pomocą obustronnych wgłębień, blokowanie w pozycji zamkniętej za pomocą wciągniętego profilu magnetycznego Profil ścienny z wytłaczanego aluminium, wymiary 18x31 mm, po stronie docisku, z wciągniętym profilem magnetycznym do mocowania w pozycji zamkniętej | Rama montażowa (opcja) z wytłaczanego aluminium, wymiary 22x15 mm, do montażu od przodu w ościeżu, do wyboru osobno na stronę, przycięte na ukos i złożone łącznikami narożnikowymi, rama montażowa do wyboru przykręcana lub mocowana dwustronną taśmą klejącą Siatka przeciwinsektowa plisowana siatka przeciwinsektowa z włókna szklanego powlekanego tworzywem sztucznym w kolorze czarnym, prowadzona sznurkami Montaż bocznie w ościeżu lub od przodu za pomocą ramy montażowej (opcja) Kolory patrz rozdział Kolory standardowe Uwaga Kształty specjalne nie są dostępne! |
| --- | --- |