Popis

Typ: TRAV®Nische typ 1

| Všeobecně Systém schránek pro zabudování venkovních žaluzií nebo předokenních textilních rolet do dodatečně instalovaného zateplení. Izolační prvky splňují stupeň nehořlavosti v souladu s ÖNORM B 3800 popř. DIN 4102 min. B1 – nesnadno hořlavé. Modulární konstrukce umožňuje individuální přizpůsobení požadované tloušťce izolace. Systém se skládá: Šachta z ocelového pozinkovaného plechu, tloušťka materiálu 1 mm, s dírami pro upevnění. Vysoká stabilita díky bodově svařenému korpusu. Boční díly z 1 mm pozinkovaného ocelového plechu. Šachta vzadu uzavřená s možností provětrávání difúzními otvory pro eliminaci tvorby kondenzátu. Bez vymezené pozice okna. Standardní rozměry schránky: 140/200, 140/280 mm. Max. šířka schránky 5000 mm. Na přání za příplatek: - nestandardní rozměry schránky - rohy nebo spojky - vnitřní strana schránky lakovaná podle platné kolekce RAL Upozornění: Děrování na šikmých plochách s povrchovou pozinkovanou úpravou. Zaručuje kvalitu povrchu! | Za příplatek s izolačním tělesem do stropu pro eliminaci tepelných ztrát z EPS 15, v sendvičovém zdivu neoddělitelně spojeným se šachtou. Standardně bez stropní izolace Na přání – stropní izolace: XPS Polyuretan s kašírovaným rounem Fenolová pěna Minerální vata Dodatečné možnosti izolace pro eliminaci tepelných ztrát: - Izolace bočního dílu z EPS 15 Nosný prvek k fasádě z EPS 30, 10 mm standardně. Volitelně bez nosného prvku omítky nebo 20 až 60 mm tloušťky za příplatek / se slevou. S omítkovou lištou standardně tloušťky 5 mm, odlišné rozměry na poptání. Montážní konzoly pro vyšší stabilitu schránky. U výšky šachty < 180 mm nejsou potřeba montážní konzoly. |
| --- | --- |