Popis

| Typ: VA / VAP | Model: VAJR / VAPJR |
| --- | --- |

| Použití Předokenní systém s žaluzií k dodatečné vestavbě do novostaveb a při renovaci starých budov nebo k integraci do systému tepelné izolace . Návod k montáži: Balík žaluzie je do kanálu montován ve výrobě. Způsob upevnění Schránka pro samonosnou montáž je usazena pomocí čepů bočnice ve vodicích lištách. Hliníkový kanál Kanál z 2,0 mm ohýbaného hliníkového plechu, bočně s bodově přivařenými bočnicemi pro vyšší stabilitu z 3,0 mm ohýbaného hliníkového plechu. Bočnice se vzpěrou pro vodicí lišty. Rozměry hranatého kanálu s čelním pohledovým krytem - VA7 / zkoseným - VA9 Hloubky kanálu: 120/150/160 mm – na přání jiné rozměry Výšky kanálu: 200/240/280 mm – na přání je možné volit mezi 150 a 370 mm Zkrácení kanálu na zadní straně: 20 mm - na přání je možné volit mezi 3 a 60 mm Rozměry kanálu podomítkového - VAP: Hloubky kanálu: 110/140/150 mm – na přání jiné rozměry Výšky kanálu: 200/240/ 80 mm – na přání je možné volit mezi 150 a 370 mm Zkrácení kanálu na zadní straně: 20 mm – na přání je možné volit mezi 3 a 60 mm Deska nosného prvku omítky: z polystyrolu EPS 30, tloušťka materiálu 10 mm – na přání 20 mm nebo bez desky nosného prvku omítky Omítková lišta: 5/20 mm – na přání je možné volit mezi 5 a 80 mm Na přání: 20 / 40 mm izolace kanálu Možnosti izolace kanálu: Extrudovaný polystyrol – XPS (λ do 0,034 W/mK) Polyuretanová pěna – PUR (λ do 0,026 W/mK, možno pouze 40 mm) Fenolová pěna – PF (λ do 0,022 W/mK) Minerální vata – MW (λ do 0,035 W/mK, deska protipožární ochrany třídy A1) U podomítkových kanálů nebo kanálů s izolací se na přání provádí zadní kryt s difuzními otvory, aby nedocházelo k tvorbě kondenzátu. Horní lišta Za studena válcovaný profil ve tvaru U z ušlechtilé oceli, pozinkovaný a s oboustranným olemováním; rozměry 58x56 mm. Pro snazší údržbu a nastavování musí být horní lišta dolů otevřená. Upevnění horní lišty: Snadnější montáž pozinkovanými vertikálními držáky s pohyblivým třmenem, který je nutné zajistit dotažením šroubu. U provedení s rolovací sítí proti hmyzu moscita se používá otočný držák. Na přání: Horní lišta z protlačovaného hliníku, rozměr 58x57 mm. | Hnací čtyřhranná hřídel Z hliníku 12x12 mm s vnitřním šestihranem 7 mm pro přímé připojení k motoru. Hnací čtyřhranná hřídel pro připojené zařízení z hliníku 12x12 mm s dírou ø9 mm pro namontování spojky. To znamená, že spojka zůstává trvale přístupná revizi. Hnací čtyřhranná hřídel (AF 80 Plus) Z hliníku 12x12 mm s vnitřním šestihranem 7 mm pro přímé připojení k motoru. Vodicí lišta a vedení lamel čepy Vodicí lišta FUP70 / FUP80 / FUP95 z protlačovaného hliníku, práškově lakovaná, s plastovými koncovými kryty a gumovým těsněním na zadní straně. Gumové těsnění přináší tyto výhody: Snížení hluku z vibrace fasády a oken Vodotěsnost fasády a okna Tepelné oddělení Pro optimální útlum hluku je závěs veden po obou stranách v naklapávací plastové vložce tvaru C, umístěné ve vodicím profilu. Vodicí profil je odolný nepřízni počasí, UV-paprskům a je ve vodicí liště zajištěn proti posunutí. Na přání s 20/40 mm hliníkovým krytem zateplení pro distanci nebo 20/40 mm izolací vodicích lišt. Vodicí lišty lze namontovat přímo do rámu okna nebo bočně do světlého rozměru zdiva. Vodicí čepy lamel ze zinku s povrchovou úpravou collinox pro vyšší odolnost proti opotřebení a odolné UV-paprskům. Vodicí čepy lamel jsou umístěny v každé lamele střídavě po stranách (u venkovních žaluzií a domykavých venkovních žaluzií) nebo v každé 3. lamele po obou stranách (u žaluzií). Naklápěcí ložisko Bezúdržbové, uzavřené, z materiálu obsahujícího teflon a s plastovou naklápěcí a navíjecí cívkou. Segment zabraňující samovolnému přenastavení lamel. Umožňuje vyrovnávat vychýlení spodní lišty. Jednoduchý pohyb kolíkem pro naklápění lamel umožňuje měnit varianty naklápění bez demontáže žaluzie. Tažný pásek Tažné pásky potažené kluznou vrstvou pro minimální opotřebení provozem a s maximální ochranou proti UV-paprskům. Rozměr 6,0x0,28 mm, pevnost v tahu 750 N (u domykavé venkovní žaluzie AR 92 ECN: 8,0x0,34 mm, pevnost v tahu 1000 N), garantovaná tloušťka 1/100 mm, vyšší životnost. |
| --- | --- |

Popis

| Typ: VA / VAP | Model: VAJR / VAPJR |
| --- | --- |

| Žaluzie: AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus / AF 100 90° naklopení (AF 60 / AF 80 / AF 80 Plus) Závěs se spouští dolů uzavřený ven a zvedá se nahoru s lamelami ve vodorovné poloze. 180° naklápění (AF 100) Závěs se spouští dolů uzavřený ven, při změně směru se lamely plynule naklápějí. Spodní lišta Protlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný, rozměr 60/80/100x19 mm. Boční ukončení plastovými koncovými kryty. Vedená po obou stranách plastovými čepy ve vodicích lištách Dotížení spodní lišty pozinkovanou ocelovou pásovinou (AF 80 Plus). Lamely (AF 60 / AF 80 / AF 100) Lehce klenuté hliníkové lamely bez oček, z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 60/80/100 mm, tloušťka lamel cca 0,45 mm. Žebříček je zajištěn děrováním/uchycením Omega proti posunutí do strany. Žebříček udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Na přání: Olemované děrování-uchycení pro tažný pásek a lanko, chrání pásek a lanko proti opotřebení provozem. (pouze AF 80) Děrování lamel s plastovými klipy. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. Lamely (AF 80 Plus) Lehce klenuté hliníkové lamely bez oček, z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 80 mm, tloušťka lamel cca 0,45 mm. Olemované děrování pro tažný pásek pro lepší ochranu proti opotřebení pásku. Žebříček je zajištěn proti posunutí do strany uchycením Omega v každé lamele. Žebříček udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. Žebříček Pevný terylen-polyester v černé nebo šedé, nesrážlivý, s dlouhou životností. | Žaluzie: ARO 65 / ARB 80 180°-naklápění Závěs se spouští dolů uzavřený ven, při změně směru se lamely plynule naklápějí. Spodní lišta Protlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný, rozměr 60/80x19 mm. Boční ukončení plastovými koncovými kryty. Vedená po obou stranách plastovými čepy ve vodicích lištách Lamely Oboustranně olemované hliníkové lamely z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 65/80 mm, tloušťka lamel 0,45 mm. Olemované děrování pro tažný pásek pro minimální opotřebení pásku provozem. Žebříček je zajištěn proti posunutí do strany uchycením Omega. Žebříček udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. Žebříček Pevný terylen-polyester v černé nebo šedé, nesrážlivý, s dlouhou životností. |
| --- | --- |

Popis

| Typ: VA / VAP | Model: VAJR / VAPJR |
| --- | --- |

| Domykavé venkovní žaluzie: AR 63 ECN / AR 92 ECN 90° naklopení Závěs se spouští dolů uzavřený ven a s lamelami ve vodorovné poloze se vytahuje nahoru; naklopení lamel se plynule nastavuje při změně směru. Spodní lišta Protlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný, rozměr 61x13 mm (AR 63 ECN) / 90x16 mm (AR 92 ECN). Boční ukončení plastovými koncovými kryty. Vedená po obou stranách kovovými čepy ve vodicích lištách Spodní lišta standardně naklápěcí (minimální výška šachty nebo clony u AR 63 ECN je 200 mm, u AR 92 ECN 230 mm). Lamely Oboustranně olemované hliníkové lamely ve tvaru S nebo Z z vysoce pružné speciální legované slitiny; pevné v ohybu, odolné poškrábání a nárazům. Šířka lamel 63/92 mm, tloušťka lamel 0,45 mm. Do předního olemování je pro lepší zastínění a tlumení hluku zaválcován plastový těsnicí profil. Olemovaná děrování pro tažný pásek pro lepší ochranu proti opotřebení pásku. Klip pásku z ušlechtilé oceli (ECN) udržuje lamely v rovnoměrné vzdálenosti. Povrchová úprava: Lesklé lakování v polyesterovém laku, neobsahuje těžké kovy, ladí k fasádě. Barevné provedení podle „HELLA vzorníku barev lamel pro venkovní žaluzie“. ECN-patentovaný pásek s klouby Nosný pásek šedé barvy z polyesteru s dvojitou aramidovou výztuhou (kevlar, twaron) s dvoudílnými klouby z plastu odolného UV-paprskům. Spojení s lamelou nerezovými sponami. Vertikální a horizontální rotace spojení umožňuje přesnou tvorbu balíku, menší a nižší balík, perfektní uzavření závěsu a precizní naskládání pásku. Minimální srážlivost, minimální roztažnost a exaktní dělení lamel na základě vysoce kvalitních materiálů. | Pohon Ovládání motorem: Zvedání i spouštění závěsu i naklápění lamel vestavěným bezúdržbovým elektromotorem 230 V AC, 50 Hz, IP 54 s integrovanou planetovou převodovkou. Za účelem lepšího rozložení sil jsou motory v provedení středového motoru s oboustranným vyvedením hřídele. To umožňuje připojení i při následné změně v rozvržení interiéru. Vestavěné koncové spínače a tepelná ochrana motoru. Používají se motory s nastavitelným horním a spodním koncovým spínačem, i s dodatečným nájezdovým koncovým vypínačem. Motor včetně přívodního kabelu. Naklápění lamel lehkým poklepnutím v příslušném směru. Při ovládání více motorů jedním ovladačem je nutno je oddělit prvkem skupinového ovládání (relé). Klika: Vytahování a spouštění závěsu i naklápění lamel ruční klikou přes kuželovou převodovku s brzdovým mechanismem, uloženou v kuličkovém ložisku, samomaznou a bezúdržbovou, a s převodem podle velikosti závěsu 2:1 nebo 3:1. Průchodka do interiéru přes kloubové ložisko. Tyč kliky z hliníku, eloxovaná nebo práškově lakovaná, se zalamovací klikou a držákem. Šroub koncových poloh pro horní a spodní koncový doraz. Barvy Hliníkové části ve standardních barvách „UNILOOK“. Nestandardní barvy podle vzorníku „HELLA vzorník barev / práškově lakovaná úprava – Colors for you“ za příplatek. Síť proti hmyzu Informace k sítím proti hmyzu viz kapitola „Sítě proti hmyzu“. |
| --- | --- |