Text pre verejnú súťaž

| Typ: | NVS-TS | Model: | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |

| Roletový box 4-dielny pozostávajúci z tieniacich profilov horná strana, čelná strana, revízia a zadná strana, z extrudovaného hliníka, spojený so stabilným pántovým spojením na revízne účely. Box je zabezpečený proti vlámaniu pomocou dvoch patentovaných vystužovacích úchytiek boxu z pozinkovanej a práškovo povrstvenej ocele. Bočné ukončenie boxu s hlavami z hliníkovej liatiny. Šírka boxu maximálne 2500 mm. Veľkosti boxov: V11, V13, V16, V18, V20 Bezpečnostné vodiace lišty z extrudovaného hliníka v zosilnenom vyhotovení s kefovými vložkami, rozmery 56 x 43 mm. Montážne skrutky sú zaistené pomocou prídavných bezpečnostných skrutiek, čím je vylúčená demontáž vodiacej lišty pri zatvorených roletách. Montážne otvory uzavreté krytkami. Hriadeľ Top Safe Kruhový hriadeľ Top Safe ø52 z extrudovaného hliníka, tvorí s uzatváracími profilmi patentované blokovanie Top Safe – poistka proti nadvihnutiu. Pohon Kľukový pohon: Závitovková prevodovka s redukčným prevodom 5,33 : 1 alebo 8 : 1, kompletne s kĺbovým ložiskom, kľukovou tyčou s práškovým nástrekom, zalomenou kľukou a držiakom kľuky. Motorový pohon: Zasúvací pohon zabudovaný do hnacieho hriadeľa, s nastaviteľným koncovým vypnutím. | Profily Profil S37: dvojstenný extrudovaný bezpečnostný profil plnený penou so svetelnými a vetracími štrbinami, s 2 drážkami, rozmery 37 x 8,5 mm, voliteľne aretovaný. Koncová tyčka Top Safe z extrudovaného hliníka so zasunutým zosilňujúcim profilom, dvojitou oceľovou vložkou a vtiahnutými tesniacimi chlopňami, rozmery 58 x 23 mm so skrytými, otočnými plastovými zarážkami. Farby Hliníkové diely s práškovým nástrekom v štandardných farbách „UNILOOK“ bez príplatku. Špeciálne farby podľa „HELLA vzorkovníka farieb/práškového nástreku – Colors for you“ za príplatok. Rolované clony a roletové profily, pozri kapitolu „Štandardné farby“, resp. „Farby pre roletové profily“. |
| --- | --- |