Tekst za objavu

Tip: VN

| Primjena Vanjski sustav s vanjskim raffstore žaluzinama ili žaluzinama za naknadnu ugradnju u nove ili stare građevine ili za ugradnju u spojni sustav za toplinsku izolaciju. Napomena za montažu: Paket vanjskih raffstore žaluzina/žaluzina montira se u kanal kao gotovi proizvod. Način pričvršćivanja Kutija se jednostavno postavlja na vodilice pomoću bočnog podupirača, ukoliko je riječ o samonosivoj montaži. Vanjska kutija nova Uglata kutija za rolete - VNV 4-dijelna, sastoji se od maske kutije s lijevim namatanjem, desnim namatanjem i revizijske maske kao i maske gornjeg elementa od ekstrudiranog aluminijskog profila, spojeno stabilnim šarnirima u svrhu revizije. Bočni završetak kutije s gornjim dijelovima iz lijevanog aluminija. Kutija dostupna u 4 dimenzije: V 16, V 16XL, V 18 i V 20. Zaštita od insekata moguća u veličinama kutije V 16XL i V 20. Okrugla kutija - VNR 3-dijelna, sastoji se od maske kutije s desnim namatanjem, maske gornjeg elementa kao i revizijske maske od ekstrudiranog aluminijskog profila, spojeno stabilnim šarnirima u svrhu revizije. Bočni završetak kutije s gornjim dijelovima iz lijevanog aluminija. Kutija dostupna u 4 dimenzije: R 16, R 16XL, R 18 i R 20. Zaštita od insekata moguća u veličinama kutije R 16XL i R 20. Kvadratna kutija za rolete - VNQ 4-dijelna, sastoji se od maske kutije s lijevim namatanjem, desnim namatanjem i revizijske maske kao i maske gornjeg elementa od ekstrudiranog aluminijskog profila, spojeno stabilnim šarnirima u svrhu revizije. Bočni završetak kutije s gornjim dijelovima iz lijevanog aluminija. Kutija dostupna u 2 dimenzije: Q 16 i Q 18. Zaštita od insekata nije moguća. | Kutija rolete s elementom nosača žbuke - VNP 5-dijelna, sastoji se od maske kutije s lijevima namatanjem, desnim namatanjem, revizijske maske, maske gornjeg elementa kao i žbuknog kutnika od ekstrudiranog aluminijskog profila, spojeno stabilnim šarnirima u svrhu revizije. 10 mm EPS 30 kao nosač žbuke. Nastavak za žbuku 5 mm, 10 mm, 15 mm ili 20 mm. Bočni završetak kutije s gornjim dijelovima iz lijevanog aluminija. Kutija dostupna u 4 dimenzije: P 16, P 16XL, P 18 i P 20. Zaštita od insekata moguća u veličinama kutije P 16XL i P 20. Kvadratna kutija rolete s elementom nosača žbuke - VNQP 5-dijelna, sastoji se od maske kutije s lijevima namatanjem, desnim namatanjem, revizijske maske, maske gornjeg elementa kao i žbuknog kutnika od ekstrudiranog aluminijskog profila, spojeno stabilnim šarnirima u svrhu revizije. 10 mm EPS 30 kao nosač žbuke. Nastavak za žbuku 5 mm, 10 mm, 15 mm ili 20 mm. Bočni završetak kutije s gornjim dijelovima iz lijevanog aluminija. Kutija dostupna u 2 dimenzije: QP 16 i QP 18. Nije moguća zaštita od insekata. Opcija: 20/40 mm izolacija kanala Moguća izolacija kanala: Ekspandirani polistirol - EPS 30 Gornja letvica Hladno valjani U profil od čelika, pocinčan i s obostranim obrubljenjem; dimenzije 58x56 mm. Gornja letvica zatvorena s donje strane. Pogonska četverokutna osovina Od aluminija 12x12 mm s inbusom od 7 mm za izravan prihvat na motor. Pogonska četverokutna osovina za spojeni element od aluminija 12x12 mm s unutarnjim otvorom ø9 mm za prihvat spojke. Na taj je način moguće trajno nadgledati spoj. Pogonska četverokutna osovina (AF 80 Plus) Od aluminija 12x12 mm s inbusom od 7 mm za izravan prihvat na motor. |
| --- | --- |

Tekst za objavu

Tip: VN

| Vodilica i nazuvica za vođenje lamele Vodilica FUP70/FUP95 od ekstrudiranog aluminija, premazana prahom, s plastičnim završnim kapama i brtvećim profilima sa stražnje strane. Brtveći profili pružaju sljedeće prednosti: Smanjuju se vibracijski zvukovi na fasadi i prozoru Otpornost na udare kiše o fasadu i prozore Termičko odvajanje U svrhu optimalnog prigušenja zvuka ovjes se obostrano uvodi u plastični C profil vodilice koji se može spojiti. Profil vodilice je otporan na vremenske utjecaje, UV zračenje i u vodilici je zaštićen od iskliznuća. Opcionalno s aluminijskim adapterskim profilom za distanciranje. Vodilice se mogu montirati izravno na slijepi okvir ili bočno u zidni otvor. Hvataljka za vođenje lamela od cinka s Collinox premazom za veću otpornost na habanje i neosjetljiva na UV zračenje. Hvataljka za vođenje lamele u svakoj lameli naizmjenično (kod vanjskih raffstore žaluzina i vanjskih raffstore žaluzina za zamračivanje), odn. u svakoj 3. lameli obostrano (kod žaluzina), čvrsto spojena s lamelom. Okretni ležaj Teflonski ležaji u kapsuli, ne zahtijevaju održavanje, s okretnim valjkom i plastičnim kolutom trake. Segmentno okretanje radi sprječavanja samostalnog pomicanja lamela. S mogućnošću namještanja radi izjednačavanja kosog pomicanja donje letvice. Jednostavnim prespajanjem udarnih trnova moguće je mijenjati varijante okretanja bez demontaže vanjske raffstore žaluzine / žaluzine. Potezna traka Potezne trake u crnoj ili sivoj boji, glatki premazi za rad bez habanja i maksimalnu zaštitu od UV zračenja. Dimenzije 6,0x0,28 mm, otpornost na trganje 750 N, zajamčena tolerancija debljine u rasponu 1/100mm i dugi radni vijek. | Žaluzine: AF 60/AF 80/AF 80 Plus Okretanje za 90° Zastor se spušta s lamelama zatvorenima prema van te se podiže s vodoravno postavljenim lamelama. Donja letvica Ekstrudirani aluminijski profil, premazan prahom, dimenzije 60/80x19 mm. Bočni završetak s plastičnim završnim kapama. Obostrano vođeni s plastičnim zaticima u vodilicama. Donja letvica s utegom od pocinčanog čelika (AF 80 Plus). Lamele ( AF 60/AF 80) Lagano zakrivljene aluminijske lamele od visoko elastičnih posebnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamele 60/80 mm, debljina lamele cca. 0,45 mm. Pričvršćivanje vodilice nosača pomoću omega izreza čime se upravljačka vrpca osigurava od bočnog iskliznuća. Upravljačke vrpce drže lamele na jednakom razmaku. Opcija: Izrezi u lamelama s plastičnim spojnicama. Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. Lamele (AF 80 Plus) Lagano zakrivljene aluminijske lamele bez ušica od visoko elastičnih posebnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamela 60/80/100 mm, debljina lamela cca. 0,45 mm. Obrubljeni izrezi za poteznu traku za bolju zaštitu od habanja potezne trake. Fiksiranje vodilice u svakoj lameli pomoću omega izreza čime se upravljačka vrpca osigurava od bočnog pomicanja. Upravljačke vrpce drže lamele na jednakom razmaku. Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. Upravljačka vrpca Vrlo otporni terilen poliester crne ili sive boje, bez skupljanja i iznimno dugog radnog vijeka. |
| --- | --- |

Tekst za objavu

Tip: VN

| Vanjske raffstore žaluzine: ARB 80 Okretanje za 180° Ovjes se spušta s lamelama zatvorenima prema van te se podiže s lamelama zatvorenima prema unutra; kontinuirano okretanje u slučaju izmjene smjera kretanja. Donja letvica Ekstrudirani aluminijski profil, premazan prahom, dimenzije 80x19 mm. Bočni završetak s plastičnim završnim kapama. Obostrano vođeni s plastičnim zaticima u vodilicama. Lamele Obostrano obrubljene aluminijske lamele od posebnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamela 80 mm, debljina lamela cca. 0,45 mm. Obrubljeni izrezi za poteznu traku za bolju zaštitu od habanja potezne trake. Pričvršćivanje nosača vodilice pomoću omega izreza, čime se upravljačka vrpca osigurava od bočnog iskliznuća. Upravljačke vrpce drže lamele na jednakom razmaku. Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. Upravljačka vrpca Vrlo otporni terilen poliester crne ili sive boje, bez skupljanja i iznimno dugog radnog vijeka. | Pogon Motorni pogon: Podizanje i spuštanje ovjesa kao i podešavanje lamela pomoću skrivenog ugrađenog i tihog elektromotora 30 V AC, 50 Hz, IP 54 koji ne zahtijeva održavanje, s rubnim planetarnim prijenosnikom. Kako bi se postigla što bolja raspodjela sile, motore treba izvesti kao središnji motor s obostranim izvodom osovine. Ovo olakšava spajanje, čak i u slučaju kasnijih izmjena u podjeli prostora. Ugrađeni krajnji prekidač i termoprekidač za zaštitu od preopterećenja motora. Koriste se motori s podesivim gornjim i donjim krajnjim prekidačem, kao i dodatnim gornjim prekidačem za ograničenje krajnjeg položaja. Motor s priključnim kabelom. Okretanje lamela laganim pritiskom u željenom smjeru. Ako se više motora pokreće preko jednog prekidača, obvezan je uređaj za upravljanje. Pogon ručicom: Podizanje i spuštanje ovjesa kao i podešavanje lamela putem ručice preko prijenosnika sa stožastim zupčanikom s kugličnim ležajem, automatskim podmazivanjem i bez potrebe za održavanjem s mehanizmom kočenja i prijenosom ovisno o veličini ovjesa 2:1, odn. 3:1. Provedba u unutrašnjost prostorije pomoću zglobnog ležaja. Poluga ručice od eloksiranog ili prahom premazanog aluminija, s ručicom s pregibom i držačem ručice. Krajnji graničnici gore i dolje preko blokade vretena Boje Aluminijski dijelovi u standardnim bojama. Posebne boje prema "HELLA svijetu boja" uz nadoplatu. Zaštita od insekata Informacije o zaštiti od insekata možete pronaći u poglavlju "Zaštita od insekata". |
| --- | --- |