Tekst za objavu

Tip: AREIA 7040

| Zglobni krak Top 50 iz ekstrudiranog aluminija, s negativnim padom, plastificiran; skrivena potezna traka velike čvrstoće, s unutarnjim posebnim oprugama koje prigušuju buku. Svi vijci i svornjaci iz nehrđajućeg čelika; ležaj kraka iz teflonskih čahura sa zaštitom od korozije. Područje primjene do izbačaja 3000 mm Zglobni krak Top 80 iz ekstrudiranog aluminija, s negativnim padom, plastificiran; skrivena potezna traka velike čvrstoće, s unutarnjim posebnim oprugama koje prigušuju buku. Svi vijci i svornjaci iz nehrđajućeg čelika; ležaj kraka iz teflonskih čahura sa zaštitom od korozije. Područje primjene od izbačaja 3500 mm do 4000 mm. Zglobni krak Top 80 LED iz ekstrudiranog aluminija, s negativnim padom, plastificiran; skrivena potezna traka velike čvrstoće, s unutarnjim posebnim oprugama koje prigušuju buku. Svi vijci i svornjaci iz nehrđajućeg čelika; ležaj kraka iz teflonskih čahura sa zaštitom od korozije. LED rasvjeta ugrađena je u profile krakova, mogućnost zamračivanja; uklj. mrežni adapter i bežični prijemnik (ugrađen pozadi na nosivoj cijevi). Područje primjene od izbačaja 1500 mm do 4000 mm. Nosiva cijev Četverokutna cijev iz čelika, pocinčana i presvučena prahom; dimenzije 40x40x2 mm. Osovina platna Osovina s utorom iz pocinčanog čelika; dimenzije ø78x1 mm Izbačajni profil iz ekstrudiranog aluminija, presvučenog prahom, za prihvat tkanine i volana platna. Bočne završne kape iz tlačno lijevanog aluminija; dimenzije ø65 mm. | Varioplus rolo volan platna integriran u izbačajnu cijev, kao dodatna zaštita od sunca i zaštita od pogleda za pojedinačne uređaje. Područje primjene do 6000 mm širine i 3500 mm izbačaja. Rukovanje polugom ručice ili motornim pogonom s daljinskim upravljačem ili prekidačem. Dimenzija izbačajnog profila kod Varioplus roloa ø89 mm (nadoplata). Konzole iz ekstrudiranog aluminija zaštićenog bojom na bazi praha. Namještanje nagiba pomoću nasadnog ključa od 5° do približno. 60° (standard). Kod izbačaja 4000 mm i 3500 mm moguće je namještanje od 0° do približno 40° (ležaj s pregibnim krakom). Pogon Pogon ručicom s graničnikom i slobodnim hodom uz pomoć poluge ručice s okruglom kukom; duljine ručice 1200, 1400, 1800 ili posebne duljine do 3000 mm. Motorni pogon preko cijevnog motora (230 V/50 Hz) s mehaničkim namještanjem krajnjeg položaja; umetnut u osovinu platna; ispitano u skladu s VDE i TÜV. Po želji i s integriranim bežičnim prijemnikom. Razina emisije buke <= 70dB(A) prema normi EN ISO 12100-2:2010. Pažnja: Motorni pogon s ručicom za upravljanje u nuždi moguć samo sa Somfy RTS. Platno u skladu s aktualnom kolekcijom (vidjeti poglavlje „Tipovi platna“). Dopuštena odstupanja u dužini u skladu s normom EN13561. Varijante montaže na zid, strop ili krovne grede. Krov za zaštitu od kiše (nadoplata) Krov za zaštitu od kiše iz ekstrudiranog aluminija 2,5 mm s bočnim završecima iz aluminija Oblikovanje boja Boje postolja u standardnim tonovima boja bez nadoplate. Posebne boje prema "HELLA svijetu boja" uz nadoplatu. |
| --- | --- |