Tekst za objavu

Tip: FA

| Primjena Samonosivi sustav s vanjskim raffstore žaluzinama ili žaluzinama za brzu i jednostavnu montažu s malim brojem pričvrsnih točaka. Način pričvršćenja Kanal se za samonosivu montažu postavlja na vodilice. Izvedba kanala moguća na unutarnjim vodilicama ili između vodilica. Aluminijski kanal Obrubljeni kanal od aluminijskog lima debljine 2,0 mm, s pregibom s dva ruba na krakovima za stabilizaciju, bočno s točkasto zavarenim podnicama od obrubljenog aluminijskog lima debljine 2,00 mm. Kanal s konzolom za pričvršćivanje vodilica. Maks. razmak od jedne do druge vodilice iznosi 4000 mm. Maks. duljina kanala u jednom komadu iznosi 5000 mm. Iznad 5001 mm obvezni su čelni spojevi! Dimenzije kanala FA7 - kutna izvedba/FA8 - kosa izvedba/FA9 - kosa izvedba: Dubina kanala: 150 mm – opcionalno druge dimenzije Visine kanala: 180 / 220 / 260 / 300 / 340 / 380 mm – opcionalno između 180 i 380 mm. Gornja letvica Hladno valjani U profil od čelika, pocinčan i s obostranim obrubljenjem; dimenzije 58x56 mm. Za lakše održavanje i radove namještanja gornja letvica mora biti otvorena prema dolje. Pričvršćivanje gornje letvice: Olakšana montaža s pocinčanim okomitim nosačem s funkcijom spajanja. Opcija: Gornja letvica od ekstrudiranog aluminija, dimenzije 58x57 mm. Pogonska četverokutna osovina Od aluminija 12x12 mm s inbusom od 7 mm za izravan prihvat na motor. Pogonska četverokutna osovina za spojeni element od aluminija 12x12 mm s unutarnjim otvorom ø9 mm za prihvat spojke. Na taj je način omogućena trajna revizija spoja. Vodilica i hvataljka za vođenje lamele Ojačana vodilica iz ekstrudiranog aluminija, premazana praškastim lakom, s plastičnim završnim kapama. U svrhu optimalnog prigušenja zvuka ovjes se obostrano uvodi u plastični C profil vodilice koji se može spojiti. Profil vodilice je otporan na vremenske utjecaje, UV zračenje i u vodilici je zaštićen od iskliznuća. Vodilice se mogu montirati s krutim držačima razmaka. Hvataljka za vođenje lamele od cinka s Collinox premazom za veću otpornost na habanje i otpornost na UV zračenje postavlja se u svakoj lameli naizmjenično te je čvrsto spojen s lamelom. | Varijante vodilica: Jednostruka / dvostruka vodilica FE30 / FD32 sa završnom kapom i utorom za prihvat držača razmaka Okrugla jednostruka / dvostruka vodilica FER45 / FDR45 s utorom za prihvat držača razmaka Okrugla jednostruka / dvostruka vodilica FE50 / FD50 sa završnom kapom i utorom za prihvat držača razmaka Varijante držača razmaka: Fiksni držač razmaka za slobodno nosivu montažu, s prašnim premazom i montažnom podlogom iz pocinčanog čelika. Ploče za zvučnu izolaciju Opcionalno za zatezne elemente i držače razmaka dostupna je ploča za zvučnu izolaciju debljine 2 mm od EPDM-a (etilen-propilen-dien-monomer). Povišenja / čepovi na stražnjoj strani i odgovarajuća udubljenja na konzolama olakšavaju određivanje položaja. S prednje strane nalazi se istaknuti rub na obodu ploče i kod prolaznih otvora. Ta povišenja se skupljaju prilikom montaže te tako čine optimalno brtvljenje u svrhu sprječavanja prodora vode. Gore i dolje na pločama nalaze se urezi kako bi se pri pričvršćivanju vijaka lakše pronašao položaj u odnosu na montažnu podlogu. Tako se postižu sljedeće prednosti: Smanjuju se vibracijski zvukovi na fasadi i prozoru Nepropusnost na vlagu prema fasadi i prozoru Termičko odvajanje Okretni ležaj Teflonski ležaji u kapsuli, ne zahtijevaju održavanje, s okretnim valjkom i plastičnim kolutom trake. Segmentno okretanje radi sprječavanja samostalnog pomicanja lamela. S mogućnošću namještanja radi izjednačavanja kosog pomicanja donje letvice. Jednostavnim premještanjem graničnih klinova moguće su izmjene u varijantama okretanja bez demontaže vanjskih raffstore žaluzina / žaluzina Potezna traka Potezne trake u crnoj ili sivoj boji, glatki premazi za rad bez habanja i maksimalnu zaštitu od UV zračenja. Dimenzije 6,0x0,28 mm, otpornost na trganje 750 N (kod vanjskih raffstore žaluzina za zamračivanje AR 92 ECN: 8,0x0,34 mm, otpornost na trganje 1000 N), zajamčena tolerancija debljine u području 1/100mm i dugi radni vijek. Boje Aluminijski dijelovi u standardnim bojama. Posebne boje prema "HELLA svijetu boja" uz nadoplatu. |
| --- | --- |

Tekst za objavu

Tip: FA

| Žaluzine: AF 60/AF 80 Okretanje za 180°: Ovjes se spušta s lamelama zatvorenima prema van te se podiže s lamelama zatvorenima prema unutra; kontinuirano okretanje u slučaju izmjene smjera kretanja. Donja letvica Ekstrudirani aluminijski profil, premazan prahom, dimenzije 60/80x19 mm. Bočni završetak s plastičnim završnim kapama. Obostrano vođeni s plastičnim zaticima u vodilicama. Lamele Lagano zakrivljene aluminijske lamele od visoko elastičnih posebnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamele 60/80 mm, debljina lamele cca. 0,45 mm. Pričvršćivanje vodilice nosača pomoću omega izreza čime se upravljačka vrpca osigurava od bočnog iskliznuća. Upravljačke vrpce drže lamele na jednakom razmaku. Opcija: Izrezi u lamelama s plastičnim spojnicama. Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. Upravljačka vrpca Vrlo otporni terilen poliester crne ili sive boje, bez skupljanja i iznimno dugog radnog vijeka. | Vanjske raffstore žaluzine: ARO 65/ARB 80 Okretanje za 180°: Ovjes se spušta s lamelama zatvorenima prema van te se podiže s lamelama zatvorenima prema unutra; kontinuirano okretanje u slučaju izmjene smjera kretanja. Donja letvica Ekstrudirani aluminijski profil, premazan prahom, dimenzije 60/80x19 mm. Bočni završetak s plastičnim završnim kapama. Obostrano vođeni s plastičnim zaticima u vodilicama. Lamele Obostrano obrubljene aluminijske lamele od posebnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine i udarce. Širina lamela 65/80 mm, debljina lamela cca. 0,45 mm. Obrubljeni izrezi za poteznu traku za bolju zaštitu od habanja potezne trake. Pričvršćivanje nosača vodilice pomoću omega izreza, čime se upravljačka vrpca osigurava od bočnog iskliznuća. Upravljačke vrpce drže lamele na jednakom razmaku. Premaz: Glatki premaz poliesterskim lakom, bez teških metala, prikladan za fasade. Izvedba boja prema „HELLA lepezi boja za lamele za vanjske raffstore žaluzine / žaluzine“. Upravljačka vrpca Vrlo otporni terilen poliester crne ili sive boje, bez skupljanja i iznimno dugog radnog vijeka. |
| --- | --- |