Tekst za objavu

Tip: IS13 - X četvrtina kruga/Q kvadratna izvedba

| Kaseta Kasetni profili, četvrtina kruga ili kvadratni, od ekstrudiranog aluminija, vanjske dimenzije 43x52 mm. Brtvljenje kroz stražnji rub tkanine i uvučenu brtveću četku s prednje strane. Plastične završne kape s podupiračem za postavljanje na vodilice. Osovina zaštite od insekata iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije ø23,2 mm Vodilice iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 31x18 mm, s obostranim četkama za brtvljenje za vođenje tkanine Pogon pomoću opružne mehanike. Ugrađena kočnica osigurava polagano podizanje rolo zastora. Završna lamela iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 40x9 mm. Brtvljenje preko uvučenih četki za brtvljenje, sustav zaključavanja Easy-Click, uklj. potezni konopac | Tkanina za zaštitu od insekata Tkanina za zaštitu od insekata od staklenih vlakana presvučenih plastikom, sive boje Tkanina za zaštitu od insekata VistaScreen od staklenih vlakana presvučenih plastikom, crne boje, poboljšana propusnost svjetla i zraka u odnosu na standardnu tkaninu od staklenih vlakana Platno SOLTIS 86 ili 92, boje prema važećoj kolekciji (pozor: maks. širina 1200 mm, maks. visina 1600 mm); platno skraćeno i nije uvedeno u vodilicu. Služi kao zaštita od pogleda i zaštita od zasljepljivanja, ali ne i kao zaštita od insekata. Montaža sprijeda na slijepi okvir ili bočno u špaletu Boje - vidjeti poglavlje Standardne boje |
| --- | --- |