Tekst za objavu

Tip: ISTR – ugradnja u otvor

| Pričvršćenje i uležištenje Uležištenje opružne mehanike od plastike za prihvat osovine zaštite od insekata. Dodatni čelični kutnik 61x61x1 mm za montažu zaštite od insekata prema gore. Vodilice iz ekstrudiranog aluminija s brtvećom četkicom obostrano i graničnikom gore. Kao jednostruka vodilica 27x18 mm. Kombinacija s vodilicom rolete 31x48 mm. Osovina zaštite od insekata iz ekstrudiranog aluminija; dimenzija ø23,2 mm. Vrsta pogona Pogon na oprugu: Podizanje i spuštanje plašta uz pomoć skrivenog opružnog mehanizma i integrirane kočnice. | Tkanina za zaštitu od insekata Tkanina za zaštitu od insekata od staklenih vlakana presvučene plastikom, sive boje Tkanina za zaštitu od insekata VistaScreen od staklenih vlakana presvučenih plastikom, crne boje, poboljšana propusnost svjetla i zraka u odnosu na standardnu tkaninu od staklenih vlakana Završna lamela iz ekstrudiranog aluminija s brtvećom četkicom, dimenzije 40x9 mm; mehanizam za zaključavanje Easy-Click: blokiranje donje lamele pomoću graničnika s kontinuiranim namještanjem u vodilici. Boje Vodilice i donja lamela zaštićene lakom na bazi praha u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu. Završni dijelovi u sivoj ili crnoj boji. |
| --- | --- |