Tekst za objavu

Tip: ISPL18 - plisirana zavjesa za zaštitu od insekata 18 mm

| Vodilica gore iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 35x18 mm, postavljena na montažni profil od ekstrudiranog aluminija, dimenzija 15x10 mm Vodilica dolje iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 18x7 mm, zaštićena bojom na bazi praha, crne boje 9005 uklj. dvostrano ljepljivu traku 16x1mm Rukohvatni profil iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 48x18 mm, rukovanje putem obostranih utora za hvatanje, fiksiranje u zatvorenom položaju pomoću uvučenog magnetnog profila Zidni profil iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 18x31 mm, na strani okova s uvučenim magnetnim profilom za fiksiranje u zatvorenom položaju | Montažni okvir (opcija) iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 22x15 mm za montažu sprijeda na špaletu, moguć odabir sa svake strane odvojeno, spojeno kosim rezom i kutnim spojnicima, montažni okvir po izboru se pričvršćuje vijcima ili uz pomoć dvostrano ljepljive trake Tkanina za zaštitu od insekata plisirana tkanina za zaštitu od insekata od plastificiranih staklenih vlakana u crnoj boji, vođenje uzicama Montaža bočno u špaletu ili sprijeda pomoću montažnog okvira (opcionalno) Boje - vidjeti poglavlje Standardne boje Pažnja Nisu mogući posebni oblici! |
| --- | --- |