Tekst za objavu

Tip: TRAV®Nische tip 4

| Općenito Sustav okana za prihvat roleta, vanjskih raffstore žaluzina/vanjskih žaluzina ili tekstilnih sjenila za integraciju u naknadno ugrađeni povezani sustav toplinske izolacije. Izolacijski elementi ispunjavaju razred zapaljivosti prema normi ÖNORM B 3800 odn. DIN 4102 od najmanje B1 – teško zapaljivo. Zbog modularne izvedbe sustav je moguće prilagoditi zahtijevanoj debljini povezanog sustava toplinske izolacije. Sustav se sastoji od: Okna iz pocinčanog čeličnog lima, debljina materijala 1 mm i provrta za pričvršćenje. Visoka čvrstoća zahvaljujući točkasto zavarenom korpusu. Bočni dijelovi iz pocinčanog čeličnog lima debljine 1 mm. Okno prema unutrašnjosti prostorije, opcionalno difuzijski otvoreno u svrhu sprječavanja pojave kondenzirane vode. Napomena: Kod izvedbe s difuzijskim provrtima vidljivo je izolacijsko tijelo u odgovarajućoj boji. Standardne dimenzije okna: 180/280, 195/280, 210/280 und 210/230 mm. Maks. dužina kutije 4300 mm. Po želji uz nadoplatu: - posebne dimenzije okna - kosi spojevi - unutarnja strana kutije lakirana u skladu s važećom RAL kartom boja Napomena: Perforiranjem se sloj cinka prevlači preko rezanog ruba. Na taj je način zajamčena kvaliteta površine! | Izolacijsko tijelo prema unutrašnjosti prostorije za sprječavanje gubitaka topline iz ekspandiranog polistirola EPS 30 otpornog na pritisak, u takozvanoj sendvič izvedbi, fiksno povezano s oknom. Opcija - izolacija iznutra od: poliuretana s kaširanim flisom (30 - 160 mm) pjene od fenolne smole (20-160 mm) mineralne vune (20-160 mm) Uz nadoplatu s izolacijskim tijelom prema stropu za sprječavanje gubitka topline iz EPS 15 (λ 0,032 W/mK), u sendvič izvedbi, fiksno povezano s oknom. Standard: bez stropne izolacije. Opcija - stropna izolacija (120 mm) od: poliuretana s kaširanim flisom pjene od fenolne smole Mineralna vuna Dodatne mogućnosti izolacije radi sprječavanja gubitaka topline u unutrašnjosti okna uz nadoplatu: Izolacijski klin iz EPS 15 kod izvedbe roleta Izolacijsko tijelo iz EPS 15 kod izvedbe sa žaluzinama/vanjskim raffstore žaluzinama. Izolacijsko tijelo iz EPS30 za osnovni profil Izolacija bočnog dijela iz EPS 15 Žbukni nosač prema fasadi iz EPS 30, standardno 10 mm. Po izboru bez nosača žbuke ili s debljinom od 20 do 60 mm uz nadoplatu/umanjenje cijene. Sa žbuknim nastavkom 5 mm kao standardom, ostale dimenzije moguće bez nadoplate. Osnovni profil iz plastike (tvrdi PVC), radi izbjegavanja toplinskih mostova. Služi kao definirani završni položaj za prozor i istovremeno za prihvat kasete zaštite od insekata. Stremeni za ukrućivanje se standardno ugrađuju za veću stabilnost kutije. Kod visina okna < 180 mm nije potreban stremen za ukrućivanje. |
| --- | --- |