Voce di capitolato

| Tipo: IS13 - X quadrante / Q quadrato | Modello: IS13 |
| --- | --- |

| Cassonetto Profili cassonetto a quadrante o quadrati in alluminio estruso, misure esterne 43x52 mm. Isolamento con angolo rullo tessuto posteriore e guarnizione a spazzola anteriore. Calotte finali in plastica con puntello da infilare sulle guide laterali. Albero zanzariera in alluminio estruso, misura ø23,2 mm. Guide laterali in alluminio estruso, misure 31x18 mm, con guarnizione a spazzola su entrambi i lati dove scorre la rete Azionamento tramite meccanismo a molla. Il motore integrato permette di avvolgere il rullo lentamente. Asta finale in alluminio estruso, misure 40x9 mm. Isolamento grazie all'inserimento di guarnizioni a spazzola, sistema di bloccaggio Easy-Clic, trazione a corda incl. | Tessuto per zanzariera Tessuto zanzariera in fibra di vetro, rivestita di plastica, colore grigio. Tessuto zanzariera VistaScreen in fibra di vetro, rivestita in plastica, colore nero, lascia passare meglio l’aria e la luce rispetto alla rete in fibra di vetro standard. SOLTIS tessuto a rete 86 o 92, colori secondo collezione attualmente valida (attenzione: larghezza massima 1200 mm, max. altezza 1600 mm) Montaggio da davanti direttamente sul telaio della finestra o lateralmente nell'intradosso. Colori si veda il capitolo dedicato ai colori standard |
| --- | --- |