Tekst za objavu

Tip: ISKNT – ugradnja u TRAV®Nische

| Kaseta Kvadratni profili kasete iz ekstrudiranog aluminija, vanjske dimenzije 43x52 mm. Brtvljenje kroz stražnji rub tkanine i uvučenu brtveću četku s prednje strane. Plastične završne kape s podupiračem za postavljanje na vodilice. Osovina zaštite od insekata iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije ø23,2 mm Vodilice iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 27x18 mm, 31x18 mm odn. 31x23 mm kod podjela, s obostranim četkama za brtvljenje prema vodilici mreže; s gornjim graničnikom Pogon pomoću opružne mehanike. Ugrađena kočnica osigurava polagano podizanje rolo zastora. Završna lamela iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 40x9 mm. Brtvljenje preko uvučenih četki za brtvljenje, sustav zaključavanja Easy-Click, uklj. potezni konopac | Tkanina za zaštitu od insekata Tkanina za zaštitu od insekata od staklenih vlakana presvučene plastikom, sive boje Tkanina za zaštitu od insekata VistaScreen od staklenih vlakana presvučenih plastikom, crne boje, poboljšana propusnost svjetla i zraka u odnosu na standardnu tkaninu od staklenih vlakana Montaža s prednje strane na slijepi okvir. Kaseta se kopčama pričvršćuje u otvor. Boje Vodilice i donja lamela zaštićene lakom na bazi praha u standardnim bojama bez nadoplate. Posebne boje prema prospektu „HELLA svijet boja“ uz nadoplatu. |
| --- | --- |