Tekst za objavu

Tip: IST E

| Okvir iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 60x13 mm, s brtvećom četkicom sa svih strana, kutna izvedba kosim rezom i skrivenom kutnom spojnicom od aluminija (zalijepljeno i prešano), po izboru također i dvokrilna izvedba Tkanina za zaštitu od insekata Tkanina za zaštitu od insekata od staklenih vlakana presvučenih plastikom, sive boje Tkanina za zaštitu od insekata od aluminija, prirodne boje Tkanina za zaštitu od insekata iz poliestera, crne boje; sprječava ulaz preko 90% peludi svih vrsta Tkanina za zaštitu od insekata VistaScreen od staklenih vlakana presvučenih plastikom, crne boje, poboljšana propusnost svjetla i zraka u odnosu na standardnu tkaninu od staklenih vlakana Tkanina za zaštitu od insekata Petable od ojačanih staklenih vlakana, crne boje; otporna na kandže kućnih ljubimaca | Prečka iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 33x10 mm, vijcima spojena s profilom okvira, primjena ovisi o tkanini zaštite od insekata i dimenzijama Vodilica gore Z-profil 27x10 mm iz ekstrudiranog aluminija, vijcima spojena s prednje strane Donja vodilica iz ekstrudiranog aluminija, po izboru: Z-profil 27x10 mm vijcima pričvršćen sprijeda U-profil 17x12 mm vijcima pričvršćen prema dolje T-profil 17x10 mm zalijepljen prema dolje Set kotačića sastoji se od zaštita od ispadanja kao i lakohodnih kotačića Montaža Spajanje vodilica vijcima sprijeda na slijepi okvir odnosno prema dolje Boje - vidjeti poglavlje Standardne boje Posebni oblici na upit |
| --- | --- |