Tekst za objavu

Tip: IST Z

| Okvir iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 60x13 mm, s brtvećom četkicom sa svih strana, kutna izvedba kosim rezom i skrivenom kutnom spojnicom od aluminija (zalijepljeno i prešano), po izboru također i dvokrilna izvedba Tkanina za zaštitu od insekata Tkanina za zaštitu od insekata od staklenih vlakana presvučenih plastikom, sive boje Tkanina za zaštitu od insekata od aluminija, prirodne boje Tkanina za zaštitu od insekata iz poliestera, crne boje; sprječava ulaz preko 90% peludi svih vrsta Tkanina za zaštitu od insekata VistaScreen od staklenih vlakana presvučenih plastikom, crne boje, poboljšana propusnost svjetla i zraka u odnosu na standardnu tkaninu od staklenih vlakana Tkanina za zaštitu od insekata Petable od ojačanih staklenih vlakana, crne boje; otporna na kandže kućnih ljubimaca | Prečka (opcija) iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 33x10 mm, vijcima spojena s profilom okvira; obavezna kod aluminijske tkanine, a inače kao opcija Štok iz ekstrudiranog aluminija, dimenzije 25x35 mm, kutna izvedba kosim rezom i skrivenom kutnom spojnicom od aluminija (spojeno navojnim trnovima), U-profil 17x12 mm po izboru kao donja vodilica za montažu prema dolje Set kotačića sastoji se od zaštita od ispadanja kao i lakohodnih kotačića Montaža Pričvršćenje vodilica vijcima sprijeda na slijepi okvir ili prema gore/dolje u špaletu Boje - vidjeti poglavlje Standardne boje |
| --- | --- |