Tekst przetargu

Typ: ISR

| Rama z wytłaczanego aluminium, wymiary 36x11 mm, narożniki tworzone przez cięcie ukosowe i schowane łączniki narożnikowe z aluminium (klejone i prasowane). Szczotki uszczelniające zależnie od rodzaju montażu z tyłu lub czołowo, kolor czarny Siatka przeciwinsektowa Siatka przeciwinsektowa z włókna szklanego, pokrytego tworzywem sztucznym, kolor szary. Siatka przeciwinsektowa z aluminium, surowa Siatka przeciwpyłkowa z poliestru, kolor czarny, zapobiega wnikaniu ponad 90% pyłków każdego rodzaju Siatka przeciwinsektowa VistaScreen z włókna szklanego, powlekanego tworzywem sztucznym, kolor czarny, podwyższona przepuszczalność światła i powietrza w stosunku do standardowej siatki z włókna szklanego. Siatka przeciwinsektowa Petable ze wzmocnionego włókna szklanego, kolor czarny; odporna na pazury zwierząt domowych | Szpros z wytłaczanego aluminium, wymiary 33x10 mm, skręcona z profilem ramy, stosowanie zależnie od siatki przeciwinsektowej i wymiarów ramy Uchwyt składany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, kolor czarny Montaż Uchwyt stalowy ze sprężyną ze stali szlachetnej o grubości 8x1 mm, uszczelnienie szczotkowe z tyłu Uchwyt stalowy ze stali szlachetnej o grubości 8x1 mm, uszczelnienie szczotkowe z przodu Kołki sprężynujące niklowane na połysk z obsługą od wewnątrz, uszczelnienie szczotkowe z przodu Pionowe profile ramy skręcone od zewnątrz z ościeżnicą (brak możliwości szybkiego demontażu) Kolory patrz rozdział Kolory standardowe Specjalne kształty na zamówienie |
| --- | --- |