Tekst przetargu

Typ: IST Z

| Rama z wytłaczanego aluminium, wymiary 60x13 mm, z uszczelką szczotkową na całym obwodzie, narożniki tworzone przez cięcie ukosowe i schowane łączniki narożnikowe z aluminium (klejone i prasowane), do wyboru dostępna również jako dwuskrzydłowa. Siatka przeciwinsektowa Siatka przeciwinsektowa z włókna szklanego, pokrytego tworzywem sztucznym, kolor szary. Siatka przeciwinsektowa z aluminium, surowa Siatka przeciwpyłkowa z poliestru, kolor czarny, zapobiega wnikaniu ponad 90% pyłków każdego rodzaju Siatka przeciwinsektowa VistaScreen z włókna szklanego, powlekanego tworzywem sztucznym, kolor czarny, podwyższona przepuszczalność światła i powietrza w stosunku do standardowej siatki z włókna szklanego. Siatka przeciwinsektowa Petable ze wzmocnionego włókna szklanego, kolor czarny; odporna na pazury zwierząt domowych | Szpros (opcja) z wytłaczanego aluminium, wymiary 33x10 mm, skręcona z profilem ramy; konieczna dla siatki aluminiowej, w innych przypadkach opcja Rama montażowa z wytłaczanego aluminium, wymiary 25x35 mm, narożniki tworzone przez cięcie ukosowe i schowane łączniki narożnikowe z aluminium (blokowane śrubami bez łba), profil U 17x12 mm do wyboru jako dolna szyna jezdna dla montażu w dół Zestaw jezdny składający się z zabezpieczenia demontażowego oraz łatwobieżnych rolek jezdnych Montaż Przykręcenie szyny jezdnej od przodu do ościeżnicy lub do góry/w dół w ościeżu Kolory patrz rozdział Kolory standardowe |
| --- | --- |