Tekst przetargu

Typ: ISKNT – Montaż w TRAV®Nische

| Kaseta Profile kasety kwadratowe z wytłaczanego aluminium, wymiary zewnętrzne 43x52 mm. Uszczelnienie przy pomocy znajdującej się z tyłu krawędzi odwinięcia siatki oraz wciągniętej szczotki uszczelniającej z przodu. Zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego z rozpórką do zakładania na prowadnice. Wał przeciwinsektowy z wytłaczanego aluminium, wym. ø 23,2 mm Prowadnice z wytłaczanego aluminium, wymiary 27x18 mm, 31x18 mm wzgl. 31x23 mm dla podziałów, z obustronną uszczelką szczotkową do prowadzenia siatki, z górnym ogranicznikiem Napęd za pomocą mechanizmu sprężynowego. Wbudowany hamulec pozwala na powolne podniesienie rolety. Listwa końcowa z wytłaczanego aluminium, wymiary 40x9 mm. Uszczelnienie uszczelkami szczotkowymi wciągniętymi do wnętrza, system blokujący Easy-Click, wraz ze sznurem naciągowym | Siatka przeciwinsektowa Siatka przeciwinsektowa z włókna szklanego, pokrytego tworzywem sztucznym, kolor szary. Siatka przeciwinsektowa VistaScreen z włókna szklanego, powlekanego tworzywem sztucznym, kolor czarny, podwyższona przepuszczalność światła i powietrza w stosunku do standardowej siatki z włókna szklanego. Montaż Z przodu na ościeżnicy. Kaseta montowana w szybie na zaczepach. Kolory Prowadnice i szyna dolna powlekane proszkowo w standardowych kolorach bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” za dopłatą. |
| --- | --- |