Tekst przetargu

Typ: Sterownik ONYX.CONNECTOR

| Jeden ONYX.CONNECTOR na kurtynę. Wtyczka pośrednia znajduje się w skrzynce instalacji przeciwsłonecznej i posiada 3-biegunowy zacisk, do którego w miejscu montażu podłącza się zasilanie. Silnik podłącza się bezpośrednio do złącza Hirschmann STAK 3 sterownika ONYX.CONNECTOR. W innej wersji sterownika ONYX.CONNECTOR możliwe jest również podłączenie za pomocą zintegrowanego złącza Hirschmann STAS 3 bezpośrednio do przygotowanego w miejscu montażu złącza Hirschmann STAK 3. | Napęd silnikowy instalacji przeciwsłonecznych: Standardowy silnik kondensatorowy (nie zawarty w dostawie). Stan silnika monitorowany jest przez ONYX.CONNECTOR. Pozycja oraz nachylenie kurtyny są graficznie przedstawiane na żywo w aplikacji. Możliwość sterowania również oświetleniem 230 V. ONYX.CONNECTOR korzysta do komunikacji z centralnym sterownikiem lub pilotem ręcznym ze standardu radiowego 868 MHz. Dodawanie sterowników za pomocą trybu skanowania w aplikacji ONYX®. |
| --- | --- |