Tekst przetargu

Typ: Sterownik ONYX.NODE

| Ein Steuergerät pro Sonnenschutzanlage. Motorantrieb der Sonnenschutzanlagen: Standard-Kondensatormotor (nicht im Lieferumfang). Weiterschleifen der Motoranschlüsse durch doppelt ausgeführte Klemmen möglich. Anschluss eines zusätzlichen handelsüblichen Jalousietasters möglich. Das Steuergerät wird in einer tiefen Unterputzdose (min. 60 mm) verbaut. Motorstatus wird durch das Steuergerät abgefragt. | Position sowie Neigung des Behangs wird in der App live grafisch dargestellt. Das Steuergerät kommuniziert über einen 868 MHz-Funkstandard mit der zentralen Steuerungseinheit. Hinzufügen der Steuerungsgeräte in die App durch Einscannen eines QR-Codes an der Unterseite des Geräts. |
| --- | --- |