Tekst przetargu

Typ: SINTESI

| SINTESI firmy HELLA to pergola ze zintegrowanym w opłótnienie, opatentowanym system zatrzymywania kropli po bokach, z dachem przeciwdeszczowym i profilem odprowadzającym wodę. Woda odprowadzana jest do przodu do standardowej rynny i następnie w dół przez znajdujące się wewnątrz kolumn rynny spustowe z PVC (d=50 mm). Możliwy montaż do ściany lub stropu, za pomocą konsol i jako konstrukcja wolnostojąca z czteroma kolumnami. SINTESI firmy HELLA jest odporna na wiatry o prędkości do 100 km/h. Minimalne nachylenie gwarantujące odpływ wody wynosi 7°, a maksymalne18°. Instalacja może być zamknięta po bokach i z przodu za pomocą TERRA SIDE (M) firmy HELLA. Opcjonalnie możliwe stałe zamknięcie bocznych trójkątów szczytowych folią PVC CRISTAL jako zestaw montażowy. Profile opłótnienia Wytłaczane profile, wymiary 40x80 mm Profile opłótnienia prowadzone są wewnątrz prowadnic u nie pod nimi. W ten sposób większa część wysokości fałdy złożonego opłótnienia optycznie zasłonięta jest przez prowadnice. Opcjonalnie w profilach opłótnienia zintegrowane może być ściemniane oświetlenie LED. Prowadnice Wytłaczane profile, wymiary 65x100 mm Opatentowany system ślizgowy profili opłótnienia w prowadnicach. Kolumny Z wytłaczanego aluminium, wymiary 115x115 mm Połączenie z podłogą za pomocą uniwersalnej konsoli podłogowej ze stali szlachetnej z zakresem regulacji 0–35 mm. Osłony odpływów wody jako zaślepki z odlewu aluminiowego. | Tkanina Tkanina standardowa OPATEX PRO. Wodoszczelna i przyciemniająca tkanina PVC. Alternatywnie możliwa tkanina SOLTIS W96 (wodoszczelna) przepuszczająca światło tkanina poliestrowa powlekana PVC. Dach przeciwdeszczowy Zależnie od wysięgu w długościach 600, 750 i 800 mm. Wykonany ze standardowej tkaniny OPATEX PRO z profilem poprzecznym dla odprowadzania wody bocznie, przez pokrywki końcowe. Opcjonalnie możliwe otwory odpływowe wody w profilu poprzecznym do przodu. Rynna Stała wytłaczana rynna 115x90 mm z odpływem wody bezpośrednio do rynien spustowych PVC w kolumnach. Napęd Zamontowany w osobnej skrzynce i dzięki temu bardzo przyjazny w montażu. Napęd sterowany radiowo 230 V ze stopniem ochrony IP 44, sterowanie za pomocą systemu radiowego Somfy io. Oświetlenie LED (opcjonalnie w profilach opłótnienia) Oświetlenie LED zintegrowane w profilach opłótnienia, z satynowanymi osłonami ze szkła opalowego. Dane techniczne: IP 44, 24 V, 3000 K, maks. 620 lm, 120 LED na metr co odpowiada ok. 5 W/m Okablowanie ukryte wewnątrz. Kolorystyka Części aluminiowe i stalowe struktury oraz profile dostępne jako powlekane proszkowo zgodnie z „Palety kolorów HELLA”, kolory specjalne za dopłatą. Elementy połączeniowe, materiały montażowe Wszystkie połącznie skręcane, mocowania i połączenia wykonane są ze stali szlachetnej A2. |
| --- | --- |