Tekst przetargu

Typ: TERRA SIDE

| TERRA SIDE firmy HELLA to prowadzone bocznym obrzeżem ocienienie pionowe z prowadnicami i wytłaczaną skrzynką w dwóch rozmiarach. Zależnie od rodzaju tkaniny ocienienia te są wiatro- i deszczoszczelne. Instalacja ta dostępna jest w szerokości do 4500 mm i wysokości do 3000 mm. Instalacja ta została opracowana jako ocienienie pionowe dla SINTESI firmy HELLA, może być jednak używana niezależnie, na balkonach i przejściach. Prowadnice Dwuczęściowe kanciaste prowadnice 45x55 mm z wytłaczanego aluminium. Umieszczone z boku opłótnienia zamki błyskawiczne utrzymywane są w nasuniętym kedrze z PVC. Keder z PVC posiada neoprenową strefę buforową długości 60 mm pozwalającą na przechwytywanie uderzeń wiatru. Montaż boczny lub bezpośrednio bez elementów dystansowych do tyłu. Skrzynka 115 kanciasta 2-częściowa skrzynka: Górna część skrzynki i osłona rewizyjna z wytłaczanego aluminium. Osłona rewizyjna demontowana. Wymiary: 115x126 mm Skrzynka nakładana na prowadnicach za pomocą boków skrzynki, w jednej płaszczyźnie z zewnętrzną krawędzią prowadnic. Boki skrzynek z aluminium. Konsole montażowe do mocowania skrzynki na stropie. Skrzynka 130 kanciasta 2-częściowa skrzynka: Górna część skrzynki i osłona rewizyjna z wytłaczanego aluminium. Osłona rewizyjna demontowana. Wymiary: 130x138 mm Skrzynka nakładana na prowadnicach za pomocą boków skrzynki, w jednej płaszczyźnie z zewnętrzną krawędzią prowadnic. Boki skrzynek z aluminium. Konsole montażowe do mocowania skrzynki na stropie. Tkanina Standardowo tkanina z włókna szklanego SCREEN SATINÉ szerokości 5500 mm. Opcjonalnie: SOLTIS SCREEN 86/88/92 (tkanina poliestrowa powlekana PVC) SOLTIS SCREEN W96 (wodoszczelna) Twilight PEARL (tkanina poliestrowa bez PVC), wysokość maks. 2500 mm Wszystkie tkaniny zgodnie z kolekcją HELLA. | Wał opłótnienia Wał opłótnienia z stali ocynkowanej w procesie Sendzimira ø85x1mm. Oba końce wałka opłótnienia wyposażone są w adaptery z tworzywa sztucznego, za pomocą których osiągnięte zostaje zwężenie wałka opłótnienia. Dzięki temu grube końce zwiniętego suwaka zostają wyrównane. Profil spustowy Profil spustowy z wytłaczanego aluminium, wymiary 30x44 mm, z wsuniętym obciążnikiem jest na bokach prowadzony w prowadnicach za pomocą ślizgów z tworzywa sztucznego. W pozycjach krańcowych wciągany jest całkowicie w konstrukcję. Profil spustowy nie ma możliwości blokowania w pozycjach krańcowych. Napęd Silnik rurowy z napięciem roboczym 230 V 50 Hz ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym, stopień ochrony IP 44. Moc (W) dopasowana do wielkości urządzenia. Poziom emisji hałasu <= 70dB(A) według EN ISO 12100-2:2003. Wbudowany w wał napędowy z wyłączeniem momentem obrotowym w górnym położeniu krańcowym. Sterowanie za pomocą systemu radiowego Somfy io. Alternatywnie z napędem korbowym. Kolorystyka Części aluminiowe i stalowe struktury oraz profile dostępne jako powlekane proszkowo zgodnie z „Palety kolorów HELLA”, kolory specjalne za dopłatą. Elementy połączeniowe, materiały montażowe Wszystkie połącznie skręcane, mocowania i połączenia wykonane są ze stali szlachetnej A2. |
| --- | --- |