Tekst przetargu

Typ: TOP FOAM RvA/RvA.S – Rewizja od zewnątrz

| Skrzynka nakładana Stabilna powłoka skrzynki z ekspandowanego, niekurczliwego polistyrenu EPS 032. Elementy izolacyjne z ekspandowanego polistyrenu EPS 032. Wszystkie elementy obudowy i izolacji spełniają wymagania klasy palności zgodnie z normą ÖNORM B 3800 wzgl. DIN 4102 dla klasy B1 – trudnopalne. Element nakładany ze zintegrowanym szybem do mocowania rolet. Połączenie z oknem za pomocą profilu zatrzaskowego oraz boczne uchwyty mocujące z ocynkowanej blachy stalowej gr. 2 mm. Szyny czyszczące z wytłaczanego aluminium ześrubowane z częścią górną. Boki skrzynki z tworzywa sztucznego z mocowaniem na lejku wprowadzającym dla kurtyny rolety wzgl. rolety przeciwinsektowej. RvA: Przednia osłona z EPS 032, 27mm z pewnym przyleganiem tynku RvA.S: Przednia osłona na bazie twardej pianki PUR/PIR, 10 mm Rozmiary skrzynek RvA: 260/300, 300/300, 365/300, 425/300, 260/250, 300/250, 365/250, 425/250 RvA.S: 243/300, 283/300, 348/300, 243/250, 283/250, 348/250 (Wersja .S z osłoną skrzynki z twardej pianki PUR/PIR dla fasad klinkierowych/z zespolonym systemem izolacji cieplnej) Osłona rewizyjna z wytłaczanego aluminium o grubości 1,5 mm z wciągniętym uszczelnieniem szczotkowym dla optymalnego uszczelnienia względem kurtyny rolety. Profil podstawowy podłoża Wytłaczany twardego PVC, dzięki temu brak deformacji lub pęcznienia profili. Budowa z komór pustych umożliwia wysoką stabilność i wspomaga działanie izolacja za pomocą izolujących poduszek powietrznych. Dodatkowe elementy izolacyjne z ekspandowanego polistyrenu EPS 032 dbają o znacząco lepszą izolację skrzynki. Prowadnice Z wytłaczanego aluminium. Wpust prowadzący kurtynę rolety obustronnie z wciągniętym kederem z PVC. W wersji z roletą przeciwinsektową rowek prowadnicy tkaniny przeciwinsektowej wyposażony jest z obu stron w uszczelkę szczotkową. Ośmiokątny wał stalowy 60x0,6 mm ze stali ocynkowanej. | Rodzaje napędu Napęd silnikowy: Napęd wtykany wmontowany w wał, z zabezpieczeniem najechania i automatycznym wyłączeniem w pozycji końcowej. Profile Profil K37: dwuścienny profil z tworzywa sztucznego ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 2 rowkami, wymiary 37x8,2 mm, do wyboru z blokadą. Profil K52: dwuścienny profil z tworzywa sztucznego ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 3 rowkami, wymiary 52x14 mm, do wyboru z blokadą. Profil A37: dwuścienny profil aluminiowy, wypełniony pianką, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 2 rowkami, wymiary 37x8,2 mm, z blokadą. Profil AV42: dwuścienny profil aluminiowy, wypełniony pianką, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 2 rowkami, wymiary 42x9,3 mm, z blokadą. Profil A52: dwuścienny profil aluminiowy, wypełniony pianką, ze szczelinami świetlnymi i wentylacyjnymi, z 3 rowkami, wymiary 52x13 mm, do wyboru z blokadą. Listwa końcowa Z wytłaczanego aluminium, z zatyczkami końcowymi do odłączenia w górnej pozycji końcowej. Listwa końcowa 36x7,5 mm i 44x12 mm z wciągniętym profilem uszczelniającym. Kolory Profil podstawowy podłoża barwione w kolorze białym lub w wybranym deseniu zgodnie z aktualną kolekcją. Powlekane proszkowo części aluminiowe w standardowych kolorach bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” za dopłatą. Roleta przeciwinsektowa moscita całkowicie zintegrowana ze skrzynką roleta przeciwinsektowa, z napędem sprężynowym i hamulcem podnoszenia. Z uszczelkami szczotkowymi, bezpiecznie prowadzone w prowadnicach za roletami. Szczegóły patrz rozdział „Akcesoria ochrony przeciwinsektowej”. |
| --- | --- |