Tekst przetargu

Typ: roleta przeciwinsektowa moscita dla TOP FOAM RvU/RvA – Rewizja od dołu/zewn.

| Kaseta (tylko dla RvA) z wytłaczanego aluminium i z pokrywkami końcowymi z tworzywa sztucznego. Z wciągniętą uszczelką szczotkową w stronę tkaniny przeciwinsektowej. Mocowanie i składowanie Mocowanie wałka ochrony przeciwinsektowej na przewidzianym w tym celu uchwycie. Wał przeciwinsektowy z wytłaczanego aluminium, wymiary ø 23,2 mm Prowadnica z wytłaczanego aluminium. z obustronnie z uszczelkami szczotkowymi i zintegrowanym górnym stoperem. Rodzaj napędu za pomocą mechanizmu sprężynowego. Wbudowany hamulec pozwala na powolne podniesienie rolety. Listwa końcowa z wytłaczanego aluminium, wymiary 40x9 mm. Uszczelnienie uszczelkami szczotkowymi wciągniętymi do wnętrza, system blokujący Easy-Click, wraz ze sznurem naciągowym | Siatka przeciwinsektowa Siatka przeciwinsektowa z włókna szklanego, pokrytego tworzywem sztucznym, kolor szary. Siatka przeciwinsektowa VistaScreen z włókna szklanego, powlekanego tworzywem sztucznym, kolor czarny, podwyższona przepuszczalność światła i powietrza w stosunku do standardowej siatki z włókna szklanego. Kolory Części aluminiowe powlekane proszkowo w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” za dopłatą. Części zakończeniowe w kolorze czarnym. |
| --- | --- |