Ausschreibungstext

Typ: IS13 - X viertelrund/Q quadratisch

| Kassette Kassettenprofile viertelrund oder quadratisch aus stranggepresstem Aluminium, Außenmaße 43x52 mm. Abdichtung durch rückseitige Gewebeabrollkante und eingezogener Dichtbürste vorne. Endkappen aus Kunststoff mit Sprieß zum Aufstecken auf die Führungsschienen. Insektenschutzwelle aus stranggepresstem Aluminium, Maße ø23,2 mm Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium, Maße 31x18 mm, mit beidseitigen Bürstendichtungen zur Gewebeführung Antrieb mittels Federmechanik. Die eingebaute Bremse sorgt für ein langsames Hochfahren des Rollos. Schlussstab aus stranggepresstem Aluminium, Maße 40x9 mm. Abdichtung über eingezogene Bürstendichtungen, Verriegelungssystem Easy-Click, inkl. Zugschnur | Insektenschutzgewebe Insektenschutzgewebe aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe grau Insektenschutzgewebe VistaScreen aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe schwarz, verbesserte Licht- und Luftdurchlässigkeit gegenüber dem Standard-Fiberglasgewebe Tuch SOLTIS 86 oder 92, Farben nach gültiger Kollektion (Achtung: max. Breite 1200 mm, max. Höhe 1600 mm); Tuch verkürzt und nicht in Führungsschiene geführt. Dient als Sicht- und Blendschutz, nicht als Insektenschutz. Montage von vorne auf den Blendrahmen oder seitlich in die Leibung Farben siehe Kapitel Standardfarben |
| --- | --- |