Ausschreibungstext

Typ: ISKNT – Einbau im TRAV®Nische

| Kassette Kassettenprofile quadratisch aus stranggepresstem Aluminium, Außenmaße 43x52 mm. Abdichtung durch rückseitige Gewebeabrollkante und eingezogener Dichtbürste vorne. Endkappen aus Kunststoff mit Sprieß zum Aufstecken auf die Führungsschienen. Insektenschutzwelle aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung ø23,2 mm Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium, Abmessungen 27x18 mm, 31x18 mm bzw. 31x23 mm bei Teilungen, mit beidseitigen Bürstendichtungen zur Gitterführung; mit Anschlag oben Antrieb mittels Federmechanik. Die eingebaute Bremse sorgt für ein langsames Hochfahren des Rollos. Schlussstab aus stranggepresstem Aluminium, Maße 40x9 mm. Abdichtung über eingezogene Bürstendichtungen, Verriegelungssystem Easy-Click, inkl. Zugschnur | Insektenschutzgewebe Insektenschutzgewebe aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe grau Insektenschutzgewebe VistaScreen aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe schwarz, verbesserte Licht- und Luftdurchlässigkeit gegenüber dem Standard-Fiberglasgewebe Montage von vorne auf den Blendrahmen. Die Kassette wird in den Schacht geclipst. Farben Führungsschienen und Unterschiene pulverbeschichtet in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut Prospekt „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. |
| --- | --- |