Ausschreibungstext

Typ: ISD E

| Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 36x11 mm mit umlaufender Bürstenabdichtung, Eckausbildung durch Gehrungsschnitt und verdeckt liegendem Eckverbinder aus Aluminium (geklebt und verpresst) Insektenschutzgewebe Insektenschutzgewebe aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe grau Insektenschutzgewebe aus Aluminium, blank Pollenschutzgewebe aus Polyester, Farbe schwarz; verhindert das Eindringen von über 90% Pollen jeder Art Insektenschutzgewebe VistaScreen aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe schwarz, verbesserte Licht- und Luftdurchlässigkeit gegenüber dem Standard-Fiberglasgewebe Insektenschutzgewebe Petable aus verstärktem Fiberglas, Farbe schwarz; hält Haustierkrallen stand Sprosse aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 69x11 mm, mit Rahmenprofil verschraubt, beidseitige Greifnuten | Scharnier aus Aluminium mit einseitig eingepresstem Edelstahlbolzen; Farbe weiß, schwarz oder eloxiert Trittblech (optional) aus Aluminium 1,2 mm beidseitig pulverbeschichtet, wahlweise in Sonderhöhe oder mit 4-Wege-Katzenklappe Bügelgriff (optional) aus Kunststoff, Farbe schwarz Federschließer (optional) mit Grundplatte aus Aluminium; Farbe weiß, schwarz oder eloxiert; Schenkelfeder aus Edelstahl. Scharnierseitig oben bei Rechtstür, scharnierseitig unten bei Linkstür. Montage mittels drei Scharnieren und selbstklebendem Magnetband am Blendrahmen; optional: Edelstahlband geschraubt Farben siehe Kapitel Standardfarben Sonderformen auf Anfrage |
| --- | --- |