Ausschreibungstext

Typ: IST Z

| Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 60x13 mm mit umlaufender Bürstenabdichtung, Eckausbildung durch Gehrungsschnitt und verdeckt liegendem Eckverbinder aus Aluminium (geklebt und verpresst), wahlweise auch zweiflügelig lieferbar Insektenschutzgewebe Insektenschutzgewebe aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe grau Insektenschutzgewebe aus Aluminium, blank Pollenschutzgewebe aus Polyester, Farbe schwarz; verhindert das Eindringen von über 90% Pollen jeder Art Insektenschutzgewebe VistaScreen aus Fiberglas, kunststoffummantelt, Farbe schwarz, verbesserte Licht- und Luftdurchlässigkeit gegenüber dem Standard-Fiberglasgewebe Insektenschutzgewebe Petable aus verstärktem Fiberglas, Farbe schwarz; hält Haustierkrallen stand | Sprosse (optional) aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 33x10 mm, mit Rahmenprofil verschraubt; zwingend bei Aluminiumgewebe, ansonsten optional Zarge aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 25x35 mm, Eckausbildung durch Gehrungsschnitt und verdeckt liegendem Eckverbinder aus Aluminium (geklemmt mit Gewindestiften), U-Profil 17x12 mm wahlweise als untere Laufschiene für Montage nach unten Laufsatz bestehend aus Aushebesicherungen sowie leichtgängigen Laufrollen Montage Verschraubung der Laufschienen von vorne am Blendrahmen oder nach oben/unten in die Leibung Farben siehe Kapitel Standardfarben |
| --- | --- |