Ausschreibungstext

Typ: NVS-TS

| Rollladenkasten 4-teilig, bestehend aus den Blendenprofilen Oberseite, Frontseite, Revision und Rückseite aus stranggepresstem Aluminium, verbunden mit stabiler Scharnierverbindung für Revisionszwecke. Der Kasten ist gegen Einbruch mit zwei patentierten Kastenverstärkungsbügeln aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl gesichert. Seitlicher Abschluss des Kastens mit Kopfstücken aus Aluminiumguss. Kastenbreite maximal 2500 mm. Kastengrößen: V11, V13, V16, V18, V20 Sicherheits-Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium in verstärkter Ausführung mit Bürsteneinlagen, Abmessungen 56x43mm. Die Montageschrauben sind mittels zusätzlichen Sicherheitsverschraubungen versperrt, weshalb eine Demontage der Führungsschiene bei geschlossenem Rollladen ausgeschlossen wird. Montagebohrungen verschlossen mittels Abdeckkappen. Top-Safe-Welle Rundwelle Top-Safe ø52 aus stranggepresstem Aluminium, bildet mit den Sperrprofilen die patentierte Top-Safe-Sperre - Hochschiebesicherung. Antrieb Kurbelantrieb: Schneckenradgetriebe mit Untersetzung 5,33:1 oder 8:1, komplett mit Gelenklager, pulverbeschichteter Kurbelstange, Knickkurbel und Kurbelhalter. Motorantrieb: Einsteckantrieb in die Antriebswelle eingebaut, mit einstellbarer Endabschaltung. | Profile Profil S37: doppelwandiges, stranggepresstes Sicherheitsprofil mit Licht- und Luftschlitzen, mit 2 Rillen, Abmessungen 37x8,5 mm, arretiert. Top-Safe-Schlussstab aus stranggepresstem Aluminium mit eingeschobenem Verstärkungsprofil, doppelter Stahleinlage und eingezogenen Dichtungsprofilen, Abmessungen 58x23 mm mit verdeckt eingebauten, verdrehbaren Kunststoffstoppern. Farben Pulverbeschichtete Aluminiumteile in Standardfarben ohne Mehrpreis. Sonderfarben laut Prospekt „HELLA Farbwelten“ gegen Mehrpreis. Rollgeformte Blenden und Rollladenprofile siehe Kapitel „Standardfarben“ bzw. „Farben für Rollladenprofile“. |
| --- | --- |