Ausschreibungstext

Typ: TERRA SIDE

| Die HELLA TERRA SIDE ist eine seitensaumgeführte Senkrechtbeschattung mit Führungsschienen und stranggepressten Kasten in zwei Größen. Je nach Gewebeart ist diese Beschattung wind- und regendicht. Die Anlage ist bis zu einer Breite von 4500 mm und einer maximalen Höhe von 3000 mm möglich. Diese Anlage ist als Senkrechtbeschattung für die HELLA SINTESI entwickelt worden, kann jedoch auch separat an Balkonen und Durchgängen verwendet werden. Führungsschienen Zweiteilige eckige Führungsschiene 45x55 mm aus stranggepresstem Aluminium. Die seitlich auf dem Tuch aufgebrachten Reißverschlüsse werden in einem eingeschobenen PVC-Keder gehalten. Der PVC-Keder verfügt über 60 mm lange Neoprenpufferzonen, um Windstöße abzufangen. Montage seitlich oder direkt ohne Distanz nach hinten. Kasten 115 eckig 2-teiliger Kasten: Kastenoberteil und Revisionsblende aus stranggepresstem Aluminium. Revisionsblende abnehmbar. Abmessungen: 115x126 mm Kasten mittels Kopfstücken auf den Führungsschienen aufgesteckt, bündig mit Führungsschienenaußenkante. Kopfstücke aus Aluminium. Montagekonsolen zur Befestigung des Kastens an der Decke. Kasten 130 eckig 2-teiliger Kasten: Kastenoberteil und Revisionsblende aus stranggepresstem Aluminium. Revisionsblende abnehmbar. Abmessungen: 130x138 mm Kasten mittels Kopfstücken auf den Führungsschienen aufgesteckt, bündig mit Führungsschienenaußenkante. Kopfstücke aus Aluminium. Montagekonsolen zur Befestigung des Kastens an der Decke. Gewebe Standardmäßig mit Glasfasergewebe SCREEN SATINÉ 5500 mm Breite. Optional: SOLTIS SCREEN 86/88/92 (PVC-beschichtetes Polyestergewebe) SOLTIS SCREEN W96 (wasserdicht) Twilight PEARL (Polyestergewebe PVC-frei); max. 2500 mm Höhe Auswahl aller Gewebe laut HELLA Kollektion. | Tuchwelle Tuchwelle aus sendzimierverzinktem Stahl ø85x1 mm; Beide Enden der Tuchwelle sind mit Adaptern aus Kunststoff versehen, mit denen eine Verjüngung der Tuchwelle erreicht wird. Damit können die dickeren Enden des aufgerollten Reißverschlusses ausgeglichen werden. Fallprofil Das Fallprofil aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 30x44 mm, mit eingeschobenem Beschwerungsstahl ist seitlich in den Führungsschienen mit Kunststoffgleitern geführt. Es wird vollständig in die Struktur in der Endlage eingezogen. Das Fallprofil ist in der Endlage nicht verriegelbar. Antrieb Rohrmotor mit 230 V Betriebsspannung mit integriertem Funkreceiver, 50 Hz, Schutzart IP 44. Leistung (W) auf Anlagengröße abgestimmt. Lärmemissionspegel <= 70dB(A) laut EN ISO 12100-2:2003. Eingebaut in der Antriebswelle mit Drehmomentabschaltung in der oberen Endlage. Steuerung mittels Funksystem Somfy io. Alternativ mit Kurbelantrieb. Farbgestaltung Aluminium- und Stahlteile der Struktur und Profile sind pulverbeschichtet laut „HELLA Farbwelten“ erhältlich, Sonderfarben gegen Mehrpreis. Verbindungselemente, Montagematerial Sämtliche Verschraubungen, Befestigungen und Verbindungen sind aus Edelstahl A2. |
| --- | --- |